中华人民共和国应急管理部特种作业人员

（低压电工）考试题库

——理论题部分1

[ ] [判断题] 1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。正确答案：错（5-1000A）

[ ] [判断题] 2、熔断器的文字符号为FU。正确答案：对

[ ] [判断题] 3、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。正确答案：对

[ ] [判断题] 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。正确答案：对

[ ] [判断题] 5、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。正确答案：错(行程开关也被称为是限位开关，它的特点是通过其他物体的位移来控制电路的通断)

[ ] [判断题] 6、自动开关属于手动电器。正确答案：错

[ ] [判断题] 7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。正确答案：

[ ] [判断题] 8、复合按钮的电工符号是。

正确答案：对

[ ] [判断题] 9、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。

正确答案：错(过载保护）

[ ] [判断题] 10、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。正确答案：对

[ ] [判断题] 11、电容器室内要有良好的天然采光。

正确答案：错（良好通风）

[ ] [判断题] 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。正确答案：对

[ ] [判断题] 13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。正确答案：错(1、运行电流是否正常：三相电流与电压是否平衡；2、控制器显示投切状态是否与柜门指示一致；3、找开柜门，柜内保险或断路器是否跳闸情况；4、柜内电容器是否外观有变型、主接线端是否有变色；5、柜内是否有异味（电气过热烧坏）；

[ ] [判断题] 14、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。

正确答案：错（接地）

[ ] [判断题] 15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。 正确答案：错（避雷器）

[ ] [判断题] 16、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 正确答案：错（雷电传播方式：直击雷、侧击雷、球形雷、感应雷和雷电波这五种）

[ ] [判断题] 17、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。正确答案：对

[ ] [判断题] 20、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。正确答案：错（单相220v电源供电的电气设备，应选用二极漏电开关或1P+N的漏电开关。

[ ] [判断题] 21、在直流电路中,常用棕色标示正极。

正确答案：对

[ ] [判断题] 22、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。 正确答案：错（普通试电笔测量电压范围在60—500伏之间，低于60伏时试电笔的氖泡可能不会发光，高于500伏不能用普通试电笔来测量，否则容易造成人身触电。)

[ ] [判断题] 23、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。正确答案：对

[ ] [判断题] 24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。正确答案：错（农村多,夏秋天气潮湿、多雨，降低了电气设备的绝缘性能；人体多汗，人体电阻降低，易导电；天气炎热，工作人员多不穿工作服和带绝缘护具，触电危险性增大；正值农忙季节，农村用电量增加，触电事故增多。）

[ ] [判断题] 25、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。 正确答案：对

[ ] [判断题] 26、触电分为电击和电伤。正确答案：对

[ ] [判断题] 27、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。正确答案：错（因为导电性相比之下铜的较好，改革前铜的产量较低。以为我国铜资源比较缺乏，铝的导电系数等仅次于铜，铜是战略资源，改革开放以后中国可以从国外进口铜矿啊，才大大改善了这个情况）

[ ] [判断题] 28、导线的工作电压应大于其额定电压。

正确答案：错（导线的工作电压不能超过其额定电压，额定电压是导线工作时所允许的实际电压的最大值。额定电压是指电气设备长时间正常工作时的最佳电压，额定电压也称为标称电压。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备，而低于额定电压时将不能正常工作（如灯泡发光不正常，电机不正常运转）。

[ ] [判断题] 29、导线连接时必须注意做好防腐措施。

正确答案：对

[ ] [判断题] 30、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。正确答案：对

[ ] [判断题] 31、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。正确答案：错（不相同，导线的连接接头机械强度不应小于导线机械强度的90%）

[ ] [判断题] 32、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。正确答案：对

[ ] [判断题] 33、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。

正确答案：错（缘材料是用于使不同电位的导电部分隔离的材料。其电导率约在10-10西/米以下。本条所述的绝缘材料是电工绝缘材料。按国家标准GB2900.5规定绝缘材料的定义是：“用来使器件在电气上绝缘的材料”。也就是能够阻止电流通过的材料）

[ ] [判断题] 34、带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。

正确答案：对

[ ] [判断题] 35、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。

正确答案：错（笼形异步电动机转子铁芯一般采用斜槽结构，采用斜槽方式可降低启动电流和保持电磁感应的连续性，消除高次谐波的影响，削弱附加转矩，改善电机的起动性能

）

[ ] [判断题] 36、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。正确答案：对

[ ] [判断题] 37、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。正确答案：对

[ ] [判断题] 38、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。正确答案：对

[ ] [判断题] 39、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。正确答案：错（绕线式异步电机是不能用改变磁极对数来调整的，这是由绕线式异步电机的转子结构决定的；改变磁极对数来调速的电机不是绕线型电动机，是二速或三速鼠笼式异步电机。鼠笼式转子绕组是自己短路的绕组，在转子在每个槽中放有一根导体(材料为铜或铝)，导体比铁芯长，在铁芯两端用两个端环将导体短接，形成短路绕组。若将铁芯去掉，剩下的绕组形状似松鼠笼子，故称鼠笼式绕组）

[ ] [判断题] 40、电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。正确答案：对

[ ] [判断题] 42、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。正确答案：对

[ ] [判断题] 43、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。正确答案：对

[ ] [判断题] 44、接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。正确答案：错（只是不需要进行接零了，必须进行接地保护的。比如家里的三插头里面的接地保护线就直接通往了用电器的设备外壳，如果接零，就会导致漏电断路器跳闸，没法使用的）

[ ] [判断题] 45、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。正确答案：对

[ ] [判断题] 46、白炽灯属热辐射光源。正确答案：对

[ ] [判断题] 47、民用住宅严禁装设床头开关。正确答案：对

[ ] [判断题] 48、当拉下总开关后,线路即视为无电。

正确答案：错（还要检查其他之路是否可能倒送电，必须进行验电，只有经过验电确认，才能视为无电）

[ ] [判断题] 49、验电器在使用前必须确认验电器良好。正确答案：对

[ ] [判断题] 50、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。正确答案：错（利用高压水银蒸气放电发光的一种气体放电灯，由发光管、电极、氩气、水银、内外管等组成，在发光管中有两个主电极和辅助电极，并封入氩气和水银等，在外管内封入氮气，是为了保护发光管及遮挡紫外线。）

[ ] [判断题] 51、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。

正确答案：错（是因为电流热量和火花或电弧都是直接原因。电气设备发生火灾主要原因：（l）电气设备过热。　1）短路；2）过载；3）接触不良；4）铁芯发热；　5）散热不良等)。

[ ] [判断题] 52、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。 正确答案：错（①实际上普遍适用于动力和照明等单相负载混合用电方便.三相电动机为对称三相负载，需要有三相电源，而采用三相四线制就好象有三个单独电源（每一相电源可单独对每相负载供电）。②单相负载接在三相电路上时，虽然力求每相均布，但在实际使用时不可能同时进行，这就事实上成为三相不对称电路，为使照明等单相负载两端取得电压基本不变，能正常工作必须要有中线作回路，流过不平衡电流。③为了在低压供电中当发生单相接地时防止非接地两相对地上升为线电压（^S3^T×220v=380v）危及人身安全的"高压"（250伏以上），就需有中线接地这就采用A、B、C三根相线与接地中线构成的380/220伏三相四线制供电方式。）

[ ] [判断题] 53、使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。正确答案：对

[ ] [判断题] 54、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。正确答案：错（18岁, （一）年满18周岁；（二）身体健康，无妨碍从事相应做作的疾病和生理缺陷；（三）初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；四）如金属焊接的，要同时提交劳动部门职业技能培训中心的电气焊接培训结业证书。（五）符合相应工种作业特点需要的其他条件。）

[ ] [判断题] 55、有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 56、电工作业分为高压电工和低压电工。正确答案：错(分为高压、低压、防爆。1、高压电工作业：指1千伏（kV）及高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验作业;2、低压电工作业：指1千伏（kV）低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工试验作业;3、防爆电气作业：指各种防爆电气设备进行安装、检修、维护作业)

[ ] [判断题] 57、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。正确答案：对

[ ] [判断题] 58、PN结正向导通时,其内外电场方向一致。正确答案：错（PN结的正偏和正向导通不是一个概念。 PN结的正偏是一种连接方式，正向导通则是在正偏这种连接方式上形成电流通路。 当外界有正向电压偏置时，外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。）

[ ] [判断题] 59、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。正确答案：对

[ ] [判断题] 60、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。正确答案：错（因为温度不变，电阻也不会变，所以没有电流和电阻在这种情况下也不会成反比。 欧姆定律的简述是： 在同一电路中，通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比。

[ ] [判断题] 61、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。

正确答案：错（频率）

[ ] [判断题] 62、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。正确答案：错（三极管能够放大信号必须具备一定的外部条件，即给三极管的发射结加正向电压（习惯称正向偏置或正偏），集电结加反向电压（习惯称反向偏置或反偏）。三极管的主要应用分为两个方面。一是工作在饱和与截止状态，用作晶体管开关；二是工作在放大状态，用作放大器。放大区:此时IC=??IB，IC基本不随UCE变化而变化，此时发射结正偏，集电结反偏。放大状态 ： uB＞0，发射结正偏，集电结反偏，iC=βiB。）

[ ] [判断题] 63、220V的交流电压的最大值为380V。

正确答案：错（311.08V）根号2

[ ] [判断题] 64、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。

正确答案：错（当然是错的。电流线圈要串在电路中，用来测电流，并在电路在就短路了。电压线圈要并在电路中测量电压。还要注意上面标*的端子，它对功率方向的判断至关重要）

[ ] [判断题] 65、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。正确答案：错（ 先弄清电压和电动势的主要区别：电压是反映电场力做功的概念，其正方向为电位降的方向；而电动势则是反映外力克服电场力做功的概念，其正方向为电位升的方向，两者的方向是相反的。电压和电动势的基本单位均为V。
电压的正方向规定为由高电位指向低电位，即电位降的方向。电动势的正方向规定为由低电位指向高电位，即电位升的方向。）

[ ] [判断题] 66、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。正确答案：错（串联）

[ ] [判断题] 67、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确答案：对

[ ] [判断题] 68、交流钳形电流表可测量交直流电流。

正确答案：错（钳形电流表可做成既能测交流电流，也能测量直流电流。通常的交流钳形表是使用闭合的铁芯+感应线圈的电磁感应原理。直流电流是利用霍尔元件的工作原理：所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象.即根据磁场的强度来确定电流.电－>磁->电.和测交流所依据的法拉第电磁感应定律是不同的。没有交直流同时两用的）

[ ] [判断题] 69、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 70、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。正确答案：错（交流电压最大档）

[ ] [单选题] 71、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的()电压。

正确答案：B

A、 最低

B、 最高

C、 平均

[ ] [单选题] 72、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和()原则。正确答案：A

- 经济

B、 性能

C、 功能

[ ] [单选题] 73、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的()能力。正确答案：A

A、 过载

B、 控制

C、 节流

[ ] [单选题] 74、熔断器的保护特性又称为()。正确答案：A

A、 安秒特性

B、 灭弧特性

C、 时间性

[ ] [单选题] 75、并联电力电容器的作用是()。正确答案：B

A、 降低功率因数

B、 提高功率因数

C、 维持电流

[ ] [单选题] 76、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于()米。正确答案：A

A、 3

B、 2.5

C、 4

[ ] [单选题] 77、防静电的接地电阻要求不大于()Ω。正确答案：C

A、 10

B、 40

C、 100

[ ] [单选题] 78、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为()接地。正确答案：C

A、 直接

B、 间接

C、 重复

[ ] [单选题] 79、保险绳的使用应()。正确答案：A

A、 高挂低用

B、 低挂调用

C、 保证安全

[ ] [单选题] 80、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 ()。正确答案：B

A、 红底白字

B、 白底红字

C、 白底绿字

[ ] [单选题] 81、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫()触电。正确答案：B

A、 单相

B、 跨步电压

C、 感应电

[ ] [单选题] 82、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和()线路。正确答案：C

A、 照明

B、 动力

C、 送电

[ ] [单选题] 83、下列材料中,导电性能最好的是()。正确答案：B

A、 铝

B、 铜

C、 铁

[ ] [单选题] 84、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。正确答案：C

A、 2

B、 1

C、 3

[ ] [单选题] 85、国家标准规定凡()KW以上的电动机均采用三角形接法。正确答案：B

A、 3

B、 4

C、 7.5

[ ] [单选题] 86、降压启动是指启动时降低加在电动机()绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。正确答案：B

A、 转子

B、 定子

C、 定子及转子

[ ] [单选题] 87、电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的()叫额定电压。正确答案：A

A、 线电压

B、 相电压

C、 额定电压

[ ] [单选题] 88、使用剥线钳时应选用比导线直径()的刃口。正确答案：A

A、 稍大

B、 相同

C、 较大

[ ] [单选题] 89、照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过()个。正确答案：B

A、 20

B、 25

C、 30

[ ] [单选题] 90、导线接头连接不紧密,会造成接头()。正确答案：B

A、 绝缘不够

B、 发热

C、 不导电

[ ] [单选题] 91、日光灯属于()光源。正确答案：A

A、 气体放电

B、 热辐射

C、 生物放电

[ ] [单选题] 92、当低压电气火灾发生时,首先应做的是()。正确答案：A

A、 迅速设法切断电源

B、 迅速离开现场去报告领导

C、 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

[ ] [单选题] 93、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位（   ）。正确答案：A

A、 限期改正

B、 罚款

C、 停产停业整顿

[ ] [单选题] 94、特种作业人员必须年满()周岁。正确答案：B

A、 19

B、 18

C、 20

[ ] [单选题] 95、三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()倍。正确答案：B

A、 6

B、 9

C、 3

[ ] [单选题] 96、电磁力的大小与导体的有效长度成()。正确答案：B

A、 反比

B、 正比

C、 不变

[ ] [单选题] 97、单极型半导体器件是()。正确答案：C

A、 二极管

B、 双极性二极管

C、 场效应管

[ ] [单选题] 98、()仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。正确答案：B

A、 电磁式

B、 磁电式

C、 感应式

[ ] [单选题] 99、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应()。 正确答案：B

A、 “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳

B、 “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳

C、 随便接，没有规定

[ ] [单选题] 100、万用表实质是是一个带有整流器的()仪表。正确答案：B

A、 电磁式

B、 磁电式

C、 电动式

总局——理论题部分2:

[ ] [判断题] 1、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。

正确答案：错  （把前级视为总保险，则后级为分保险。所以，正确的应该是前级熔体的额定电流比后级大。否则，当线路故障时，会越过分保险直接烧断总保险，扩大了停电面积，错在位置颠倒。）

[ ] [判断题] 2、熔断器的文字符号为FU。 正确答案：对

[ ] [判断题] 3、选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。

正确答案：对

[ ] [判断题] 4、复合按钮的电工符号是。 正确答案：对

[ ] [判断题] 5、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。 正确答案：对

[ ] [判断题] 6、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。   正确答案：对

[ ] [判断题] 7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。

正确答案：错 （电流值；正常熔断器的熔体电阻值很小，上面基本不存在电压，当然不是绝对为零，但是比起熔断状态（等于电源电压），说成“没有电压”并不为过）

[ ] [判断题] 8、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。 正确答案：对

[ ] [判断题] 9、断路器可分为框架式和塑料外壳式。正确答案：对

[ ] [判断题] 10、胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。 正确答案：对

[ ] [判断题] 11、电容器室内要有良好的天然采光。

正确答案：错  （通风）

[ ] [判断题] 12、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。 正确答案：错 (（1）新装电容器组投入运行前应按交接试验项目试验，并合格；（2）电容器及放电设备外观检查良好，无渗漏油现象；（3）电容器组的接线正确，电压应与电网额定电压相符 (9）电容器组三相间的容量应平衡，其误差不应超过一相总容量的5%；

[ ] [判断题] 13、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。   正确答案：错(电容器如果运行时发现温度过高，首先看看运行电流是否大于额定电流，再有运行中的电流是否有严重波动，如果是说明电容器对系统谐波放大了，需要停掉电容器，重新设计电容及电抗器的匹配方式；如果上述问题不存在，那么要分析运行环境是否通风不好，环境温度是否较高，电容器一般的温度在60度左右算是正常，如果太高了就要想法通风散热。)

[ ] [判断题] 14、静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以上。 正确答案：对

[ ] [判断题] 15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。  正确答案：错

[ ] [判断题] 16、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 正确答案：错 (雷电的传播方式含直击雷、侧击雷、球形雷、感应雷和雷电波这五种1、直击雷是云层与地面凸出物之间的放电形成的。直 击雷可在瞬间击伤击毙人畜。巨大的雷电流流入地 下，令在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对 地电压，可能直接导致接触电压或跨步电压的触电事故2、侧击雷对于高度很高的建（构）筑物，雷电可能击中建（构）筑物侧面的墙体、金属门窗或玻璃幕墙等，造成建（构）筑物的侧面墙体、金属门窗、或玻璃幕墙等的损坏或坠落。3、球形雷 球形雷出现的次数少而不规则，因此取得的资 料十分有限，其发生的原理现在还没有形成统一的 观点。球形雷能从门、窗、烟囱等通道侵入室内， 极其危险。4、雷电感应，也称感应雷 雷电感应分为静电感应和电磁感应两种。静电 感应是由于雷云接近地面，在地面凸出物顶部感应 出大量异性电荷所致。在雷云与其他部位放电后， 凸出物顶部的电荷失去束缚，以雷电波形式，沿突 出物极快地传播。电磁感应是由于雷击后，巨大雷 电流在周围空间产生迅速变化的强大磁场所致。这 种磁场能在附近的金属导体上感应出很高的电压， 造成对人体的二次放电，或损坏电气设备。5、雷电波侵入是由于雷击而在架空线路上或空 中金属管道上产生的冲击电压沿线或管道迅速传 播的雷电波。其传播速度为3x108m／s 。雷电波 侵入可毁坏电气设备的绝缘，使高压窜入低压， 造成严重的触电事故。属于雷电波侵入造成的雷 电事故很多，在低压系统这类事故约占总雷害事 故的70% 。

[ ] [判断题] 17、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。 正确答案：错 ( RCD在在建筑电气中称为“剩余漏电动作保护器”，微型断路器中的一种，俗称“漏保”。 RCD一般是指 剩余电流装置的简称，英文名Residual Current Device简称RCD。RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最小电流。当泄漏电流小于此值时被认为是正常的泄漏电流，RCD不会动作。一旦泄漏电流大于此值，则RCD动作以切断电源或报警。额定动作电流越小，漏电保护动作的灵敏度就越高，提供的保护也越安全)

[ ] [判断题] 18、RCD后的中性线可以接地。  正确答案：错

[ ] [判断题] 19、变配电设备应有完善的屏护装置。正确答案：对

[ ] [判断题] 20、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。 正确答案：对

[ ] [判断题] 21、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。 正确答案：对

[ ] [判断题] 22、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。 正确答案：对

[ ] [判断题] 23、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。正确答案：对

[ ] [判断题] 24、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。正确答案：对

[ ] [判断题] 25、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。  正确答案：对

[ ] [判断题] 26、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。  正确答案：错  (电流持续时间越长，人体电阻因出汗等原因而降低，导致通过人体的电流进一步增强，电击危险也随之增加。此外，电流持续时间越长，人的中枢神经系统反射越强烈，电击的危险性越大。)

[ ] [判断题] 27、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。 正确答案：错 (根据用电性质，电力线路可分为动力线路和照明线路。配电线路与用电性质无关，是线路本身的功能。复杂的动力线路和照明线路都可以有各自的配电线路。)

[ ] [判断题] 28、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案：错  (导线的工作电压不能超过其额定电压，额定电压是导线工作时所允许的实际电压的最大值。额定电压是指电气设备长时间正常工作时的最佳电压，额定电压也称为标称电压。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备，而低于额定电压时将不能正常工作（如灯泡发光不正常，电机不正常运转）。

[ ] [判断题] 29、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。 正确答案：对

总局——理论题部分:

[ ] [判断题] 1、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。

正确答案：错  (把前级视为总保险，则后级为分保险。所以，正确的应该是前级熔体的额定电流比后级大。否则，当线路故障时，会越过分保险直接烧断总保险，扩大了停电面积。

[ ] [判断题] 2、熔断器的文字符号为FU。 正确答案：对

[ ] [判断题] 3、选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。

正确答案：对

[ ] [判断题] 4、复合按钮的电工符号是。 正确答案：对

[ ] [判断题] 5、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。 正确答案：对

[ ] [判断题] 6、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。   正确答案：对

[ ] [判断题] 7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。 正确答案：错 (正常熔断器的熔体电阻值很小，上面基本不存在电压，当然不是绝对为零，但是比起熔断状态（等于电源电压），说成“没有电压”并不为过。1.电流越大，熔断时间越短。2.计算公式：Q=I*I*R*T。3.电流做功，基本全部用来产热，温度升高到熔体的熔点，就会熔断。)

[ ] [判断题] 8、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。 正确答案：对

[ ] [判断题] 9、断路器可分为框架式和塑料外壳式。正确答案：对

[ ] [判断题] 10、胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。 正确答案：对

[ ] [判断题] 11、电容器室内要有良好的天然采光。

正确答案：错  (通风)

[ ] [判断题] 12、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。 正确答案：错(（1）新装电容器组投入运行前应按交接试验项目试验，并合格；（2）电容器及放电设备外观检查良好，无渗漏油现象；（3）电容器组的接线正确，电压应与电网额定电压相符 (9）电容器组三相间的容量应平衡，其误差不应超过一相总容量的5%；

[ ] [判断题] 13、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。   正确答案：错 (电容器如果运行时发现温度过高，首先看看运行电流是否大于额定电流，再有运行中的电流是否有严重波动，如果是说明电容器对系统谐波放大了，需要停掉电容器，重新设计电容及电抗器的匹配方式；如果上述问题不存在，那么要分析运行环境是否通风不好，环境温度是否较高，电容器一般的温度在60度左右算是正常，如果太高了就要想法通风散热。)

[ ] [判断题] 14、静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以上。

正确答案：对

[ ] [判断题] 15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。  正确答案：错

[ ] [判断题] 16、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 正确答案：错 （雷电的传播方式含直击雷、侧击雷、球形雷、感应雷和雷电波这五种。1、直击雷是云层与地面凸出物之间的放电形成的。直 击雷可在瞬间击伤击毙人畜。巨大的雷电流流入地 下，令在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对 地电压，可能直接导致接触电压或跨步电压的触电事故2、侧击雷对于高度很高的建（构）筑物，雷电可能击中建（构）筑物侧面的墙体、金属门窗或玻璃幕墙等，造成建（构）筑物的侧面墙体、金属门窗、或玻璃幕墙等的损坏或坠落。3、球形雷 球形雷出现的次数少而不规则，因此取得的资 料十分有限，其发生的原理现在还没有形成统一的 观点。球形雷能从门、窗、烟囱等通道侵入室内， 极其危险。4、雷电感应，也称感应雷 雷电感应分为静电感应和电磁感应两种。静电 感应是由于雷云接近地面，在地面凸出物顶部感应 出大量异性电荷所致。在雷云与其他部位放电后， 凸出物顶部的电荷失去束缚，以雷电波形式，沿突 出物极快地传播。电磁感应是由于雷击后，巨大雷 电流在周围空间产生迅速变化的强大磁场所致。这 种磁场能在附近的金属导体上感应出很高的电压， 造成对人体的二次放电，或损坏电气设备。5、雷电波侵入是由于雷击而在架空线路上或空 中金属管道上产生的冲击电压沿线或管道迅速传 播的雷电波。其传播速度为3x108m／s 。雷电波 侵入可毁坏电气设备的绝缘，使高压窜入低压， 造成严重的触电事故。属于雷电波侵入造成的雷 电事故很多，在低压系统这类事故约占总雷害事 故的70% 。

[ ] [判断题] 17、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。 正确答案：错 （RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最小电流。当泄漏电流小于此值时被认为是正常的泄漏电流，RCD不会动作。一旦泄漏电流大于此值，则RCD动作以切断电源或报警。额定动作电流越小，漏电保护动作的灵敏度就越高，提供的保护也越安全。但如果灵敏度过高，则降低了供电的可靠性。）

[ ] [判断题] 18、RCD后的中性线可以接地。

正确答案：错 	（不可以接地，会造成漏电，开关跳闸等后果。

电力变压器输出的A、B、C三相电相对电压400V，考虑低压侧线路电阻压降，一般到电器为380V，三根火线对中性线220V。中性线（零）线是接在变压器地网上的，这样三相对地电压也就都是220V。电流由火线进电器，再由零线回去，火线与零线的电流是全等的，这叫“电流第1定律”。火线电流与零线电流相反，它们穿过漏电保护器中的一个电流互感器，不能在其磁环中产生磁场，二次线圈就无电流。如果电器漏电，或在电器零线端再接地，火线电流有部分由地回到变压器，火线电流与零线电流就不等，将在电流互感二次线圈中感生电流，这个电流信号经放大后用于跳闸。对于这种保护，如果电器零线接地，则必然跳闸；若不跳闸则说明保护失灵。另外，零线本身就是接地的，用于安全保护的地线也不应接电器零线桩，而应接地线桩（三线插座中的上桩），即电器的金属外壳。还有就是：地线是指从变压器地网上专引的线，或自埋的简易地网，而不是变压器引来的零线（虽然零线是接地网的）。绝对不允许将零线与电器的金属外壳相接。因为回去的零线若断了，则金属外壳将带220V电压。）

] [判断题] 19、变配电设备应有完善的屏护装置。正确答案：对

[ ] [判断题] 20、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。 正确答案：对

[ ] [判断题] 21、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。 正确答案：对

] [判断题] 22、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。 正确答案：对

[ ] [判断题] 23、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。正确答案：对

[ ] [判断题] 24、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。正确答案：对

[ ] [判断题] 25、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。  正确答案：对

[ ] [判断题] 26、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。  正确答案：错  （人体电阻因出汗而减小，导致通过人体的电流增大。）

[ ] [判断题] 27、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。 正确答案：错 （根据用电性质，电力线路可分为动力线路和照明线路。配电线路与用电性质无关，是线路本身的功能。复杂的动力线路和照明线路都可以有各自的配电线路。

电力线路按架设方式可分为:1）架空电力线路，将导线架设在室外的杆塔上。成本低、经济，安装容易、便于架设和维护，维护和检修方便，易于发现和排除故障。但可靠性差。2）电缆线路一般埋于地下的电缆沟或管道中。造价高，维修费时，但占地面积少，供电可靠性高，不易受外力破坏，对人身较安全，不影响环境美观）

] [判断题] 28、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案：错  (导线的工作电压不能超过其额定电压，额定电压是导线工作时所允许的实际电压的最大值。额定电压是指电气设备长时间正常工作时的最佳电压，额定电压也称为标称电压。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备，而低于额定电压时将不能正常工作（如灯泡发光不正常，电机不正常运转）。

[ ] [判断题] 29、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。 正确答案：对

[ ] [判断题] 59、220V的交流电压的最大值为380V。正确答案：错 (220vV的交流电压的最大值为311V，不是380V，220V是有效值，

有效值×√2=最大值=311V有效值√3=线电压有效值=380V

[ ] [判断题] 60、磁力线是一种闭合曲线。正确答案：对

[ ] [判断题] 61、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。正确答案：错  (不对，因为温度不变，电阻也不会变，所以没有电流和电阻在这种情况下也不会成反比。欧姆定律的简述是： 在同一电路中，通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比)

[ ] [判断题] 62、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。 正确答案：对

] [判断题] 63、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。 正确答案：对

[ ] [判断题] 64、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。 正确答案：对

[ ] [判断题] 65、用万用表R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。 正确答案：对

[ ] [判断题] 66、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。 正确答案：错(接地电阻测试仪是用来测量接地电阻的，数量级一般为0.1、1、10、100，而绝缘电阻是衡量电气设备与电力线缆的绝缘水平，数量级为M欧姆级，两者不是一个概念)  绝缘电阻测试仪是测试绝缘电阻的，进行的一般是高压、高阻、大容量负载测试,测试值一般兆欧级别。 接地电阻测试仪是测试建筑或者设备的防雷接地电阻的，一般4102或4105都是测试工频接地电阻的，测试值一般0.01欧姆至几百欧姆。\

[ ] [判断题] 67、电流表的内阻越小越好。 正确答案：对

[ ] [判断题] 68、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。正确答案：对

[ ] [判断题] 69、直流电流表可以用于交流电路测量。正确答案：错(一般交流电流表不行，因表内有一小电流互感器，不能利用电磁互感使二次有交变电流产生。)

[ ] [判断题] 70、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。 正确答案：错(万用表使用后 转换开关应置于： 交流电压最高挡或空挡)

[ ] [单选题] 71、非自动切换电器是依靠()直接操作来进行工作的。  正确答案：A

A、 外力(如手控)  B、 电动  C、 感应

[ ] [单选题] 72、低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于()保护,有时也可用于过载保护。

正确答案：A

A、 短路  B、 速断  C、 过流

[ ] [单选题] 73、电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器()在被控电路中。正确答案：B

A、 并联  B、 串联  C、 串联或并联

[ ] [单选题] 74、在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而().正确答案：C

A、 减小停电范围  B、 查障困难  C、 扩大停电范围

[ ] [单选题] 75、电容器在用万用表检查时指针摆动后应该()。正确答案：B

A、 保持不动B、 逐渐回摆  C、 来回摆动

[ ] [单选题] 76、避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过()Ω。 正确答案：C

A、 4  B、 2  C、 10

[ ] [单选题] 77、为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用()来防雷。正确答案：A

A、 接闪杆  B、 阀型避雷器  C、 接闪网

[ ] [单选题] 78、对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过()Ω。正确答案：B

A、 6  B、 10  C、 4

[ ] [单选题] 79、()可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。 正确答案：C  A、 绝缘手套  B、 绝缘鞋  C、 绝缘棒

[ ] [单选题] 80、登杆前,应对脚扣进行()。正确答案：A

A、 人体载荷冲击试验  B、 人体静载荷试验  C、 人体载荷拉伸试验

[ ] [单选题] 81、一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为()Ω。正确答案：C

A、 500-1000  B、 800-1600  C、 1000-2000

[ ] [单选题] 82、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用()。正确答案：C

A、 红色  B、 蓝色  C、 黄绿双色

[ ] [单选题] 83、低压断路器也称为()。正确答案：C

A、 闸刀  B、 总开关  C、 自动空气开关

] [单选题] 84、热继电器的整定电流为电动机额定电流的()%。正确答案：B

A、 120  B、 100  C、 130

[ ] [单选题] 85、星-三角降压启动，是起动时把定子三相绕组作()联结。正确答案：B

A、 三角形  B、 星形  C、 延边三角形

[ ] [单选题] 86、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用()。正确答案：C

A、 布上沾汽油、煤油等抹擦  B、 湿布抹擦   C、 用压缩空气吹或用干布抹擦

[ ] [单选题] 87、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时()通电运行。正确答案：B

A、 允许  B、 不允许  C、 烘干好后就可

[ ] [单选题] 88、使用剥线钳时应选用比导线直径()的刃口。正确答案：A

A、 稍大  B、 相同  C、 较大

[ ] [单选题] 89、事故照明一般采用()。正确答案：B

A、 日光灯  B、 白炽灯  C、 高压汞灯

[ ] [单选题] 90、螺口灯头的螺纹应与()相接。正确答案：B  A、 相线  B、 零线  C、 地线

[ ] [单选题] 91、在电路中,开关应控制()。 正确答案：B

- 零线  B、 相线  C、 地线

[ ] [单选题] 92、电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于()。正确答案：C

A、 电压波动  B、 设备负载轻  C、 电流过大

[ ] [单选题] 93、低压带电作业时,()。正确答案：A

A、 既要戴绝缘手套,又要有人监护  B、 戴绝缘手套,不要有人监护  C、 有人监护不必戴绝缘手套

[ ] [单选题] 94、特种作业人员必须年满()周岁

正确答案：B

A、 19  B、 18  C、 20

[ ] [单选题] 95、纯电容元件在电路中()电能。正确答案：A  A、 储存  B、 分配  C、 消耗

] [单选题] 96、三相四线制的零线的截面积一般()相线截面积。正确答案：A

A、 小于  B、 大于  C、 等于

[ ] [单选题] 97、交流10kV母线电压是指交流三相三线制的()。正确答案：A

A、 线电压  B、 相电压  C、 线路电压

[ ] [单选题] 98、钳形电流表是利用()的原理制造的。正确答案：B

A、 电压互感器  B、 电流互感器  C、 变压器

[ ] [单选题] 99、万用表实质是是一个带有整流器的()仪表。正确答案：A

A、 磁电式  B、 电磁式  C、 电动式

[ ] [单选题] 100、测量电压时,电压表应与被测电路()。正确答案：B

A、 串联  B、 并联  C、 正接

总局——理论题部分3:

[ ] [判断题] 1、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。正确答案：错  (从防止过载角度出发”，应该规定“熔断器的额定电流”，不是电压。因为过载的定义是相对于电源来说的。当流过电源的电流过大时，由P=UI，可理解为过载。额定电压是电气设备（包括用电、供电设备）长期稳定工作的标准电压。额定电压可以从用电设备和供电设备两方面进行理解，用电设备的额定电压表示设备出厂时设计的最佳输入电压，通常也是比较容易取得的电源供给电压。供电设备的额定电压表示供电系统的最佳输出电压，需要与用电设备的额定电压进行匹配，包括电网额定电压、发电机额定电压和电力变压器的额定电压。

额定电压下，用电设备、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益。此时设备中的各部件都工作在最佳状态，性能比较稳定，寿命相对较长。指定用电设备的额定电压有利于电器制造业的生产标准化和系列化，有利于设计的标准化和选型，有利于电器的互相连接和更换，有利于备件的生产和维修等。此外，为了避免电压等级数量的无限制扩大，导致互联困难，必须使电网的额定电压标准化，为取得最佳的技术经济性能，电力设备需要在额定电压下进行优化设计、制造和使用。

[ ] [判断题] 2、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。正确答案：错 (转换开关的接触系统是由数个装嵌在绝缘壳体内的静触头座和可动支架中的动触头构成。动触头是双断点对接式的触桥，在附有手柄的转轴上，随转轴旋至不同位置使电路接通或断开。定位机构采用滚轮卡棘轮结构，配置不同的限位件，可获得不同档位的开关。转换开关由多层绝缘壳体组装而成，可立体布置，减小了安装面积，结构简单、紧凑，操作安全可靠。转换开关可以按线路的要求组成不同接法的开关，以适应不同电路的要求。在控制和测量系统中，采用转换开关可进行电路的转换。例如电工设备供电电源的倒换，电动机的正反转倒换，测量回路中电压、电流的换相等等。用转换开关代替刀开关使用，不仅可使控制回路或测量回路简化，并能避免操作上的差错，还能够减少使用元件的数量。转换开关是刀开关的一种发展，其区别是刀开关操作时上下平面动作,转换开关则是左右旋转平面动作,并且可制成多触头、多档位的开关。

[ ] [判断题] 3、组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。正确答案：对

[ ] [判断题] 4、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。正确答案：错 (行程开关的作用是将机械行走的《位置》用电信号传出.行程开关又称限位开关，工作原理与按钮相类似，不同的是行程开关触头动作不靠手工操作，而是利用机械运动部件的碰撞使触头动作，从而将机械信号转换为电信号。

是极限位置而非长度

[ ] [判断题] 5、接触器的文字符号为FR。

正确答案：错  (“接触器”常用的文字符号：KM.交流接触器电器符号是KM，文字符号是CJ。分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)，它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场，使触头闭合，以达到控制负载的电器。折叠接触器与断路器的区别：接触器原理与电压继电器相同，只是接触器控制的负载功率较大，故体积也较大。 交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路)

[ ] [判断题] 6、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。正确答案：对

[ ] [判断题] 7、胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。正确答案：对

[ ] [判断题] 8、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。正确答案：错 (热继电器的双金属片的弯曲速度与温度大小有关，温度越大，速度越快，这种特性称正比时限特性。)

[ ] [判断题] 9、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。

正确答案：错 小于或等于

[ ] [判断题] 10、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。 正确答案：对

[ ] [判断题] 11、当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。 正确答案：对

[ ] [判断题] 12、补偿电容器的容量越大越好。

正确答案：错 （补偿电容器电容量太大对供电端和用电端的弊端：1.对于电网来说,无论负载性质是感性还是容性,都将产生无功功率,都要产生有功电能损耗；补偿电容太大是没有必要的.2.另外,补偿电容太大,用电网络呈容性,由于供电网络一般都是感性的,这样就会产生谐振,产生谐振过电压和过电流,严重时会使电网解列或烧毁电气设备.所以供用电要求不能进行过补偿.）
一般用电户的考核功率因数达到0.9就可以,但是这时用电网络中还有相当于有功功率一半的无功功率存在,此时的供电网络需供1.25倍的有功电流那样大的电流才能使负荷正常工作,这将使供电网络的线路损耗增加56%,即使是补偿到0.95,无功功率也还达到有功功率的31%,况且在进行补偿时采取如串联电抗器等措施,就不会产生谐振和电压电流的放大现象。电容补偿定义：电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率，而且通常是电感性的，电容补偿会使电源的容量使用效率降低，而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿！（电压补偿，电流补偿，相位补偿的综合）.

[ ] [判断题] 13、并联补偿电容器主要用在直流电路中。 正确答案：错 （并联补偿用在交流电路中。因为交流电路中的电感性负载，例如电动机之类，运行中除了要从电源中吸取有功功率外，还要占用无功功率，这增加了线路损耗，降低了电源的效率。而在电感负载两端并联电容器就是减小无功功率的主要方法。）

[ ] [判断题] 14、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。

正确答案：错  （要进行物理物理隔离，妥善接地。为防止静电火花引起事故，凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的设备金属管、非导电材料管都必须接地。接地（earthing）接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。

工作接地就是由电力系统运行需要而设置的（如中性点接地），因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极，但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时，会有上千安培的工作电流流过接地电极，然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除，即使是后备保护，动作一般也在1s以内。

防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地，如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过，流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培，但是持续时间很短。

保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地，如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过，其值可以在较大范围内变动。

电流流经以上三种接地电极时都会引起接地电极电位的升高，影响人身和设备的安全。为此必须对接地电极的电位升高加以限制，或者采取相应的安全措施来保证设备和人身安全）

[ ] [判断题] 15、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。正确答案：错  雷电的传播方式含直击雷、侧击雷、球形雷、感应雷和雷电波这五种

[ ] [判断题] 16、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。正确答案：对

[ ] [判断题] 17、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。正确答案：错（RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最小电流。当泄漏电流小于此值时被认为是正常的泄漏电流，RCD不会动作。一旦泄漏电流大于此值，则RCD动作以切断电源或报警。额定动作电流越小，漏电保护动作的灵敏度就越高，提供的保护也越安全。但如果灵敏度过高，则降低了供电的可靠性。）

[ ] [判断题] 18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、变配电设备应有完善的屏护装置。正确答案：对

[ ] [判断题] 20、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。正确答案：错 （1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器

单相220V电源供电的电气设备，应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。

三相三线式380V电源供电的电气设备，应选用三极式漏电保护器。

三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路，应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。

2、根据电气线路的正常泄漏电流，选择漏电保护器的额定漏电动作电流）

[ ] [判断题] 21、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。正确答案：对

[ ] [判断题] 24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。正确答案：对

[ ] [判断题] 26、两相触电危险性比单相触电小。正确答案：错

[ ] [判断题] 27、额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。正确答案：对

[ ] [判断题] 28、在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。

正确答案：错  	（在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护！这句话错在错误理解了失压保护。应为“断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机不自行起动的运行方式称为失压保护”。

没有失压保护，失压保护是防止电机在断电后，再次通电时自行启动而进行的保护。

失压保护是指电动机在正常运行中，由于外界某种原因引起突然断电时，能自动切断电动机电源当重新供电时保证电动机不能自行启动的一种保护。

因为接触器自锁触头和主触头在电源断电时已经断开，使控制电路和上电路都不能接通，所以在恢复供电时，电动机就不会自行启动运转保证了人身和设备的安全。

[ ] [判断题] 29、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。 正确答案：错

[ ] [判断题] 30、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 31、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。 正确答案：对

[ ] [判断题] 32、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。  正确答案：对

[ ] [判断题] 33、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。 正确答案：对

[ ] [判断题] 34、改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。 正确答案：对

[ ] [判断题] 35、异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。正确答案：对

[ ] [判断题] 36、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。正确答案：对

[ ] [判断题] 37、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。正确答案：错  （改变磁极对数来调速的电机不是绕线型电动机，是二速或三速鼠笼式异步电机。鼠笼式异步电机介绍：

鼠笼式转子绕组是自己短路的绕组，在转子在每个槽中放有一根导体(材料为铜或铝)，导体比铁芯长，在铁芯两端用两个端环将导体短接，形成短路绕组。若将铁芯去掉，剩下的绕组形状似松鼠笼子，故称鼠笼式绕组。鼠笼型电机和绕线型电机的区别：

鼠笼式电机：转子绕组不是由绝缘导线绕制而成，而是铝条或铜条与短路环焊接而成或铸造而成。

绕线型电机：转子是铜线绕制的线圈，线圈末端是通过滑环引到启动控制设备上，因此绕线型电机具有启动电流小、并可以控制，启动转矩大等特性。

[ ] [判断题] 38、电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。正确答案：对

[ ] [判断题] 39、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。正确答案：对

[ ] [判断题] 40、电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。正确答案：对

[ ] [判断题] 42、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。正确答案：对

[ ] [判断题] 43、手持式电动工具接线可以随意加长。正确答案：错

[ ] [判断题] 44、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。正确答案：对

[ ] [判断题] 45、螺口灯头的台灯应采用三孔插座。正确答案：对

[ ] [判断题] 46、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。正确答案：错(一般地认为，发光代表有电，不发光代表没电。但是，实际上，这是在变压器中性点（即所谓0线）接地的情况下说的。如果不接地，则两根线都可能发光，一亮一暗。如果两个都不发光、两个发同样强度的光，那么，这是发生了断线0

[ ] [判断题] 47、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。正确答案：对

[ ] [判断题] 48、民用住宅严禁装设床头开关。正确答案：对

[ ] [判断题] 49、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。正确答案：错

[ ] [判断题] 50、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。正确答案：错 （高压水银灯又称“高压汞灯”、UV灯。利用高压水银蒸气放电发光的一种气体放电灯。灯管内装有一对电极且抽去空气，充入少量氩气和液态水银。通电后氩气放电将水银加热和汽化，水银蒸气受电子激发而放电产生强烈辉光。发光效率高，使用寿命长，但紫外光较多。）高压汞灯也是一种效率高、寿命长的电光源。它由荧光泡壳和放电管两部分组成。放电管又细又短、只有人的手指大小、内装高压水银蒸气，放电管外面有一棉球形的荧光泡壳。通电后放电管产生很强的可见光和紫外线，紫外线照射在荧光泡壳上，发出大量可见光。利用汞放电时产生的高压 (0.2～1MPa)汞蒸气获得可见光的电光源。发光效率可达35～50lm/W,广泛用于环境温度为 -20°～40℃的街道、广场、高大建筑物、交通运输等场所作为室内外照明光源。
由此可见你说的高电压不是那么回事，而是利用汞放电时产生的高压 (0.2～1MPa)汞蒸气获得可见光的电光源，发光效率可达35～50lm/W。不是高压水银灯就是电压高。
汞是化学元素，元素周期表第80位，俗称水银。所以高压水银灯俗称高压汞灯。

[ ] [判断题] 51、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10KV或者35KV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。正确答案：对

[ ] [判断题] 52、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。 正确答案：对

[ ] [判断题] 53、使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。确答案：对

[ ] [判断题] 54、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。正确答案：错（如果设备管理人员具备相关职业资格那就没有什么不可以的。什么是设备维护保养?为什么要对设备进行维护保养?1.硬件维护员负责设备的安装调试,日常检查保养及故障排除工作。2.电梯的日常维护保养可以由电梯使用单位自行进行。

[ ] [判断题] 55、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。正确答案：错

[ ] [判断题] 56、特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。正确答案：对

] [判断题] 57、视在功率就是无功功率加上有功功率。正确答案：错（视在功率与无功功率不是代数和所以不能直接相加。在坐标上，无功功率与有功功率是互成90度，视在功率就是斜边。

1、有功功率：在交流电路中，凡是消耗在电阻元件上、功率不可逆转换的那部分功率（如转变为热能、光能或机械能）称为有功功率，简称“有功”， 用“P”表示，单位是瓦（W）或千瓦（KW）。

它反映了交流电源在电阻元件上做功的能力大小，或单位时间内转变为其它能量形式的电能数值。

实际上它是交流电在一个周期内瞬时功率的平均值，故又称平均功率。它的大小等于瞬时功率最大值的1/2，就是等于电阻元件两端电压有效值与通过电阻元件中电流有效值的乘积。

2、无功功率：为了反映以下事实并加以表示，将电感或电容元件与交流电源往复交换的功率称之为无功功率。

简称“无功”，用“Q”表示。单位是乏（Var）或千乏(KVar)。 在交流电路中，凡是具有电感性或电容性的元件，在通电后便会建立起电感线圈的磁场或电容器极板间的电场。因此，在交流电每个周期内的上半部分（瞬时功率为正值）时间内，它们将会从电源吸收能量用建立磁场或电场；而下半部分（瞬时功率为负值）的时间内，其建立的磁场或电场能量又返回电源。因此，在整个周期内这种功率的平均值等于零。就是说，电源的能量与磁场能量或电场能量在进行着可逆的能量转换，而并不消耗功率。

无功功率是交流电路中由于电抗性元件（指纯电感或纯电容）的存在，而进行可逆性转换的那部分电功率，它表达了交流电源能量与磁场或电场能量交换的最大速率。

实际工作中，凡是有线圈和铁芯的感性负载，它们在工作时建立磁场所消耗的功率即为无功功率。如果没有无功功率，电动机和变压器就不能建立工作磁场。 3、视在功率：交流电源所能提供的总功率，称之为视在功率或表现功率，在数值上是交流电路中电压与电流的乘积。

视在功率用S表示。单位为伏安（VA）或千伏安（KVA）。 它通常用来表示交流电源设备（如变压器）的容量大小。

视在功率即不等于有功功率，又不等于无功功率，但它既包括有功功率，又包括无功功率。能否使视在功率100KVA的变压器输出100KW的有功功率，主要取决于负载的功率因数。

[ ] [判断题] 58、PN结正向导通时,其内外电场方向一致。正确答案：错  （PN结的正偏和正向导通不是一个概念。 PN结的正偏是一种连接方式，正向导通则是在正偏这种连接方式上形成电流通路。 当外界有正向电压偏置时，外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。）

[ ] [判断题] 59、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。正确答案：错

[ ] [判断题] 60、磁力线是一种闭合曲线。正确答案：对

[ ] [判断题] 61、我国正弦交流电的频率为50Hz。正确答案：对

[ ] [判断题] 62、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 63、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。正确答案：对

[ ] [判断题] 64、用万用表R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。正确答案：对

[ ] [判断题] 65、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。正确答案：错

[ ] [判断题] 66、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。正确答案：对

[ ] [判断题] 67、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确答案：对

[ ] [判断题] 68、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。正确答案：对

[ ] [判断题] 69、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。正确答案：对

[ ] [判断题] 70、电压表内阻越大越好。正确答案：对

[ ] [单选题] 71、低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和()电器。正确答案：A

A、 非自动切换  B、 非电动  C、 非机械

[ ] [单选题] 72、交流接触器的电寿命是约为机械寿命的()倍。正确答案：C  A、 1  B、 10  C、 1/20

[ ] [单选题] 73、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于()倍电动机额定电流。 正确答案：B  A、 一  B、 两  C、 三

[ ] [单选题] 74、行程开关的组成包括有()。正确答案：C

A、 保护部分  B、 线圈部分  C、 反力系统

[ ] [单选题] 75、电容器组禁止()。正确答案：B

- 带电合闸  B、 带电荷合闸  C、 停电合闸

[ ] [单选题] 76、静电引起爆炸和火灾的条件之一是()。

正确答案：B

A、 静电能量要足够大  B、 有爆炸性混合物存在  C、 有足够的温度

[ ] [单选题] 77、运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是()。正确答案：B

A、 中和槽车行驶中产生的静电荷  B、 泄漏槽车行驶中产生的静电荷  C、 使槽车与大地等电位

[ ] [单选题] 78、建筑施工工地的用电机械设备()安装漏电保护装置。正确答案：A

A、 应  B、 不应  C、 没规定

[ ] [单选题] 79、绝缘安全用具分为()安全用具和辅助安全用具。正确答案：C

A、 直接  B、 间接  C、 基本

[ ] [单选题] 80、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 ()。正确答案：C

A、 红底白字  B、 白底红字  C、 白底红边黑字

[ ] [单选题] 81、据一些资料表明,心跳呼吸停止,在()min内进行抢救,约80%可以救活。正确答案：A

A、 1  B、 2  C、 3

[ ] [单选题] 82、一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的()。正确答案：B

A、 ±10%  B、 ±5%  C、 ±15%

[ ] [单选题] 83、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的()不足,触头分断。正确答案：A

A、 磁力  B、 涡流  C、 热量

] [单选题] 84、热继

电器的整定电流为电动机额定电流的()%。正确答案：B  A、 120  B、 100  C、 130

[ ] [单选题] 85、三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由()和转子两大部分组成。正确答案：B

A、 外壳  B、 定子  C、 罩壳及机座

[ ] [单选题] 86、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和()启动。正确答案：C

A、 转子串频敏  B、 转子串电阻  C、 降低启动电压

[ ] [单选题] 87、异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的()倍。正确答案：B

A、 2  B、 4-7  C、 9-10

[ ] [单选题] 88、使用剥线钳时应选用比导线直径()的刃口。正确答案：A

A、 稍大  B、 相同  C、 较大

[ ] [单选题] 89、对颜色有较高区别要求的场所,宜采用()。正确答案：B  A、 彩灯  B、 白炽灯  C、 紫色灯

[ ] [单选题] 90、在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是()。 正确答案：A

A、 相线断线  B、 短路  C、 零线断线

[ ] [单选题] 91、螺口灯头的螺纹应与()相接。正确答案：A  A、 零线  B、 相线  C、 地线

[ ] [单选题] 92、电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于()。正确答案：C

A、 电压波动B、 设备负载轻  C、 电流过大

[ ] [单选题] 93、工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为()米。正确答案：B  A、 0.2  B、 0.35  C、 0.5

[ ] [单选题] 94、特种作业人员必须年满()周岁。正确答案：B  A、 19  B、 18  C、 20

[ ] [单选题] 95、一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是()。正确答案：B

、 最大值  B、 有效值  C、 平均值

[ ] [单选题] 96、PN结两端加正向电压时,其正向电阻()。

正确答案：B

A、 大  B、 小  C、 不变

[ ] [单选题] 97、二极管的图形符号是()。正确答案：A

A、           B、                  C、

[ ] [单选题] 98、钳形电流表是利用()的原理制造的。

正确答案：B

A、 电压互感器  B、 电流互感器  C、 变压器

[ ] [单选题] 99、线路或设备的绝缘电阻的测量是用()测量。正确答案：B

A、 万用表的电阻档  B、 兆欧表  C、 接地摇表

[ ] [单选题] 100、钳形电流表测量电流时,可以在()电路的情况下进行。正确答案：C

A、 短接  B、 断开  C、 不断开

总局——理论题部分4

[ ] [判断题] 1、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。正确答案：错

[ ] [判断题] 2、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。正确答案：错

[ ] [判断题] 3、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。正确答案：对

[ ] [判断题] 4、中间继电器的动作值与释放值可调节。正确答案：错

[ ] [判断题] 5、在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。正确答案：对

[ ] [判断题] 6、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。 正确答案：错

[ ] [判断题] 7、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。正确答案：对

[ ] [判断题] 8、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。 正确答案：对

[ ] [判断题] 9、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。正确答案：错

[ ] [判断题] 10、胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。正确答案：对

[ ] [判断题] 11、并联电容器有减少电压损失的作用。正确答案：对

[ ] [判断题] 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。正确答案：对

[ ] [判断题] 13、补偿电容器的容量越大越好。  正确答案：错

[ ] [判断题] 14、雷电后造成架空线路产生高电压冲击波，这种雷电称为直击雷。正确答案：错

[ ] [判断题] 15、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(正确答案：错

[ ] [判断题] 16、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。正确答案：对

[ ] [判断题] 17、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 18、RCD后的中性线可以接地。正确答案：错

[ ] [判断题] 19、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。 正确答案：错

[ ] [判断题] 20、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。正确答案：对

[ ] [判断题] 21、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。 正确答案：错

[ ] [判断题] 23、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。正确答案：对

[ ] [判断题] 24、一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、两相触电危险性比单相触电小。正确答案：错

[ ] [判断题] 26、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。正确答案：对

[ ] [判断题] 27、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。正确答案：错

[ ] [判断题] 28、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。 正确答案：错

[ ] [判断题] 29、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 30、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。正确答案：对

[ ] [判断题] 31、电缆保护层的作用是保护电缆。  正确答案：对

[ ] [判断题] 32、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。正确答案：错

[ ] [判断题] 33、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。正确答案：对

[ ] [判断题] 34、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。 正确答案：对

[ ] [判断题] 35、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。正确答案：错

[ ] [判断题] 36、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。 正确答案：对

[ ] [判断题] 37、电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。正确答案：对

[ ] [判断题] 38、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。正确答案：对

[ ] [判断题] 39、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。 正确答案：对

[ ] [判断题] 40、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。正确答案：对

[ ] [判断题] 42、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。  正确答案：对

[ ] [判断题] 43、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。 正确答案：错

[ ] [判断题] 44、日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。正确答案：对

[ ] [判断题] 45、事故照明不允许和其它照明共用同一线路。正确答案：对

[ ] [判断题] 46、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。正确答案：对

[ ] [判断题] 47、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。正确答案：对

[ ] [判断题] 48、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。正确答案：错

[ ] [判断题] 49、为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。正确答案：错

[ ] [判断题] 50、不同电压的插座应有明显区别。正确答案：对

[ ] [判断题] 51、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。正确答案：错

[ ] [判断题] 52、在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。正确答案：对

[ ] [判断题] 53、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。正确答案：对

[ ] [判断题] 54、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。 正确答案：错

[ ] [判断题] 55、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 56、有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 57、右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。正确答案：对

[ ] [判断题] 58、视在功率就是无功功率加上有功功率。正确答案：错

[ ] [判断题] 59、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。正确答案：对

[ ] [判断题] 60、我国正弦交流电的频率为50Hz。 正确答案：对

[ ] [判断题] 61、磁力线是一种闭合曲线。正确答案：对

[ ] [判断题] 62、在串联电路中,电流处处相等。 正确答案：对

[ ] [判断题] 63、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。正确答案：对

[ ] [判断题] 64、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。正确答案：错

[ ] [判断题] 65、电度表是专门用来测量设备功率的装置。正确答案：错

[ ] [判断题] 66、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。正确答案：对

[ ] [判断题] 67、交流钳形电流表可测量交直流电流。 正确答案：错

[ ] [判断题] 68、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。正确答案：错

[ ] [判断题] 69、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。  正确答案：对

[ ] [判断题] 70、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确答案：对

[ ] [单选题] 71、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的()电压。正确答案：B

A、 最低

B、 最高

C、 平均

[ ] [单选题] 72、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的()能力。正确答案：B

A、 控制

B、 过载

C、 节流

[ ] [单选题] 73、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和()原则。正确答案：B

A、 性能

B、 经济

C、 功能

[ ] [单选题] 74、交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达()。正确答案：A

A、 600-1000万次

B、 10万次以下

C、 10000万次以上

[ ] [单选题] 75、为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须()。正确答案：A

A、 充分放电

B、 长时间停电

C、 冷却之后

[ ] [单选题] 76、静电引起爆炸和火灾的条件之一是()。正确答案：B

A、 静电能量要足够大

B、 有爆炸性混合物存在

C、 有足够的温度

[ ] [单选题] 77、静电现象是十分普遍的电现象()是它的最大危害。正确答案：C

A、 对人体放电,直接置人于死地

B、 高电压击穿绝缘

C、 易引发火灾

[ ] [单选题] 78、特别潮湿的场所应采用()V的安全特低电压。正确答案：C

A、 24

B、 42

C、 12

[ ] [单选题] 79、()是保证电气作业安全的技术措施之一。 正确答案：B

A、 工作票制度

B、 验电

C、 工作许可制度

[ ] [单选题] 80、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 ()。正确答案：C

A、 红底白字

B、 白底红字

C、 白底红边黑字

[ ] [单选题] 81、电流对人体的热效应造成的伤害是()。正确答案：A

A、 电烧伤

B、 电烙印

C、 皮肤金属化

[ ] [单选题] 82、运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为()欧。正确答案：A

A、 1000

B、 500

C、 200

[ ] [单选题] 83、低压线路中的零线采用的颜色是()。正确答案：B

A、 深蓝色

B、 淡蓝色

C、 黄绿双色

[ ] [单选题] 84、低压断路器也称为()。正确答案：C

A、 总开关

B、 闸刀

C、 自动空气开关

[ ] [单选题] 85、笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(),因此降压启动时转矩减少较多。正确答案：B

A、 反比

B、 正比

C、 对应

[ ] [单选题] 86、利用()来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。正确答案：B

A、 频敏变压器

B、 自耦变压器

C、 电阻器

[ ] [单选题] 87、异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的()倍。正确答案：B

A、 2

B、 4-7

C、 9-10

[ ] [单选题] 88、尖嘴钳150mm是指()。正确答案：A

A、 其总长度为150mm

B、 其绝缘手柄为150mm

C、 其开口150mm

[ ] [单选题] 89、每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于()kw。正确答案：B

A、 2

B、 3

C、 4

[ ] [单选题] 90、下列灯具中功率因数最高的是()。 正确答案：B

A、 节能灯

B、 白炽灯

C、 日光灯

[ ] [单选题] 91、单相三孔插座的上孔接()。正确答案：C

A、 零线

B、 相线

C、 地线

[ ] [单选题] 92、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是()。正确答案：B

A、 泡沫灭火器

B、 二氧化碳灭火器

C、 水基式灭火器

[ ] [单选题] 93、工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为()米。正确答案：B

A、 0.2

B、 0.35

C、 0.5

[ ] [单选题] 94、特种作业人员必须年满()周岁。正确答案：B

A、 19

B、 18

C、 20

[ ] [单选题] 95、下面()属于顺磁性材料。正确答案：C

A、 水

B、 铜

C、 空气

[ ] [单选题] 96、交流10kV母线电压是指交流三相三线制的()。 正确答案：B

A、 相电压

B、 线电压

C、 线路电压

[ ] [单选题] 97、确定正弦量的三要素为()。正确答案：B

A、 相位、初相位、相位差

B、 最大值、频率、初相角

C、 周期、频率、角频率

[ ] [单选题] 98、选择电压表时,其内阻()被测负载的电阻为好。 正确答案：A

A、 远大于

B、 远小于

C、 等于

[ ] [单选题] 99、测量电压时,电压表应与被测电路()。 正确答案：A

A、 并联

B、 串联

C、 正接

[ ] [单选题] 100、摇表的两个主要组成部分是手摇()和磁电式流比计。 正确答案：A

A、 直流发电机

B、 电流互感器

C、 交流发电机

总局——理论题部分5:

[ ] [判断题] 1、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。正确答案：对

[ ] [判断题] 2、按钮的文字符号为SB。正确答案：对

[ ] [判断题] 3、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。正确答案：对

[ ] [判断题] 4、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。正确答案：对

[ ] [判断题] 5、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 6、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。正确答案：对

[ ] [判断题] 7、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。正确答案：错

[ ] [判断题] 8、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。正确答案：对

[ ] [判断题] 9、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。正确答案：错

[ ] [判断题] 10、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。正确答案：对

[ ] [判断题] 11、电容器的容量就是电容量。正确答案：错

[ ] [判断题] 12、补偿电容器的容量越大越好。正确答案：错

[ ] [判断题] 13、并联补偿电容器主要用在直流电路中。正确答案：错

[ ] [判断题] 14、10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。正确答案：错

[ ] [判断题] 15、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。正确答案：对

[ ] [判断题] 16、雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 17、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。 正确答案：对

[ ] [判断题] 20、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。正确答案：错

[ ] [判断题] 21、挂登高板时,应勾口向外并且向上。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。正确答案：对

[ ] [判断题] 24、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。正确答案：对

[ ] [判断题] 25、触电分为电击和电伤。正确答案：对

[ ] [判断题] 26、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。正确答案：错

[ ] [判断题] 27、额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。正确答案：对

[ ] [判断题] 28、在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 29、电缆保护层的作用是保护电缆。正确答案：对

[ ] [判断题] 30、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。正确答案：对

[ ] [判断题] 31、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。正确答案：对

[ ] [判断题] 32、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。正确答案：对

[ ] [判断题] 33、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 34、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。正确答案：错

[ ] [判断题] 35、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。正确答案：对

[ ] [判断题] 36、电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。正确答案：对

[ ] [判断题] 37、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。正确答案：错

[ ] [判断题] 38、对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。正确答案：错

[ ] [判断题] 39、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。正确答案：错

[ ] [判断题] 40、在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。正确答案：对

[ ] [判断题] 42、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。 正确答案：对

[ ] [判断题] 43、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。正确答案：对

[ ] [判断题] 44、螺口灯头的台灯应采用三孔插座。正确答案：对

[ ] [判断题] 45、可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。 正确答案：错

[ ] [判断题] 46、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。正确答案：错

[ ] [判断题] 47、验电器在使用前必须确认验电器良好。正确答案：对

[ ] [判断题] 48、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。正确答案：错

[ ] [判断题] 49、不同电压的插座应有明显区别。正确答案：对

[ ] [判断题] 50、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。正确答案：错

[ ] [判断题] 51、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。正确答案：错

[ ] [判断题] 52、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。正确答案：对

[ ] [判断题] 53、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。正确答案：对

[ ] [判断题] 54、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。正确答案：错

[ ] [判断题] 55、特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。正确答案：对

[ ] [判断题] 56、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 57、在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。正确答案：对

[ ] [判断题] 58、右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。正确答案：对

[ ] [判断题] 59、磁力线是一种闭合曲线。正确答案：对

[ ] [判断题] 60、符号“A”表示交流电源。正确答案：错

[ ] [判断题] 61、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 62、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。正确答案：错

[ ] [判断题] 63、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。正确答案：错

[ ] [判断题] 64、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。正确答案：错

[ ] [判断题] 65、用钳表测量电流时，尽量将导线置于钳口铁芯中间，以减少测量误差。正确答案：对

[ ] [判断题] 66、交流钳形电流表可测量交直流电流。正确答案：错

[ ] [判断题] 67、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确答案：对

[ ] [判断题] 68、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。正确答案：对

[ ] [判断题] 69、直流电流表可以用于交流电路测量。正确答案：错

[ ] [判断题] 70、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。正确答案：错

[ ] [单选题] 71、断路器的选用,应先确定断路器的(),然后才进行具体的参数的确定。正确答案：A

A、 类型

B、 额定电流

C、 额定电压

[ ] [单选题] 72、电业安全工作规程上规定,对地电压为()V及以下的设备为低压设备。正确答案：C

A、 380

B、 400

C、 250

[ ] [单选题] 73、属于配电电器的有()。正确答案：B

A、 接触器

B、 熔断器

C、 电阻器

[ ] [单选题] 74、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ、额定电压()V或直流额定电压1500V及以下电气设备。正确答案：C

A、 800

B、 400

C、 1000

[ ] [单选题] 75、为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须()。正确答案：A

A、 充分放电

B、 长时间停电

C、 冷却之后

[ ] [单选题] 76、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于()米。正确答案：A

A、 3

B、 2.5

C、 4

[ ] [单选题] 77、为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用()来防雷。正确答案：A

A、 接闪杆

B、 阀型避雷器

C、 接闪网

[ ] [单选题] 78、建筑施工工地的用电机械设备()安装漏电保护装置。正确答案：A

A、 应

B、 不应

C、 没规定

[ ] [单选题] 79、()是保证电气作业安全的技术措施之一。正确答案：B

A、 工作票制度

B、 验电

C、 工作许可制度

[ ] [单选题] 80、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 ()。正确答案：B

A、 红底白字

B、 白底红字

C、 白底绿字

[ ] [单选题] 81、人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为()触电。正确答案：B

A、 单相

B、 两相

C、 感应电

[ ] [单选题] 82、导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的()%。正确答案：A

A、 90

B、 80

C、 95

[ ] [单选题] 83、下列材料中,导电性能最好的是()。正确答案：B

A、 铝

B、 铜

C、 铁

[ ] [单选题] 84、导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于()。正确答案：B

A、 1.5

B、 1

C、 2

[ ] [单选题] 85、某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为()%。正确答案：B

A、 2

B、 4

C、 6

[ ] [单选题] 86、在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。正确答案：C

A、 大于0.5MΩ

B、 小于10MΩ

C、 小于0.5MΩ

[ ] [单选题] 87、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和()启动。正确答案：C

A、 转子串电阻

B、 转子串频敏

C、 降低启动电压

[ ] [单选题] 88、Ⅱ类手持电动工具是带有()绝缘的设备。正确答案：C

A、 防护

B、 基本

C、 双重

[ ] [单选题] 89、图示的电路中,在开关S1和S2都合上后,可触摸的是()。正确答案：B

A、 第2段

B、 第3段

C、 无

[ ] [单选题] 90、下列灯具中功率因数最高的是()。正确答案：B

A、 节能灯

B、 白炽灯

C、 日光灯

[ ] [单选题] 91、墙边开关安装时距离地面的高度为()m。正确答案：A

A、 1.3

B、 1.5

C、 2

[ ] [单选题] 92、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用()方式供电。正确答案：A

A、 单相三线制,三相五线制

B、 单相三线制,三相四线制

C、 单相两线制,三相五线制

[ ] [单选题] 93、工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为()米。正确答案：B

A、 0.2                        B、 0.35                 C、 0.5

[ ] [单选题] 94、特种作业操作证每()年复审1次。正确答案：C

A、 4                          B、 5                     C、 3

[ ] [单选题] 95、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。正确答案：B

A、 纯电阻                     B、 纯电感                C、 纯电容

[ ] [单选题] 96、电磁力的大小与导体的有效长度成()。正确答案：B

A、 反比

B、 正比

C、 不变

[ ] [单选题] 97、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为()。正确答案：C

A、 法拉第定律

B、 特斯拉定律

C、 楞次定律

[ ] [单选题] 98、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应()。正确答案：A

A、 先将退出导线,再转动量程开关

B、 直接转动量程开关

C、 一边进线一边换挡

[ ] [单选题] 99、电能表是测量()用的仪器。正确答案：C

A、 电流                      B、 电压                   C、 电能

[ ] [单选题] 100、万用表实质是是一个带有整流器的()仪表。正确答案：B

A、 电磁式                   B、 磁电式                 C、 电动式

总局——理论题部分6：

[ ] [判断题] 1、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。正确答案：对

[ ] [判断题] 2、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。正确答案：错

[ ] [判断题] 3、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。正确答案：对

[ ] [判断题] 4、复合按钮的电工符号是。正确答案：对

[ ] [判断题] 5、在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。 正确答案：对

[ ] [判断题] 6、自动开关属于手动电器。正确答案：错

[ ] [判断题] 7、胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。正确答案：对

[ ] [判断题] 8、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 9、中间继电器的动作值与释放值可调节。正确答案：错

[ ] [判断题] 10、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。正确答案：错

[ ] [判断题] 11、当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。正确答案：对

[ ] [判断题] 12、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。正确答案：错

[ ] [判断题] 13、电容器室内应有良好的通风。正确答案：对

[ ] [判断题] 14、当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。正确答案：对

[ ] [判断题] 15、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。正确答案：错

[ ] [判断题] 16、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。正确答案：对

[ ] [判断题] 17、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。正确答案：对

[ ] [判断题] 18、变配电设备应有完善的屏护装置。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。正确答案：错

[ ] [判断题] 20、RCD后的中性线可以接地。正确答案：错

[ ] [判断题] 21、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。正确答案：对

[ ] [判断题] 24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。正确答案：对

[ ] [判断题] 26、触电分为电击和电伤。正确答案：对

[ ] [判断题] 27、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。正确答案：错

[ ] [判断题] 28、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。正确答案：错

[ ] [判断题] 29、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。正确答案：错

[ ] [判断题] 30、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 31、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 32、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。正确答案：对

[ ] [判断题] 33、电缆保护层的作用是保护电缆。正确答案：对

[ ] [判断题] 34、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。正确答案：对

[ ] [判断题] 35、因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。 正确答案：对

[ ] [判断题] 36、对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。 正确答案：错

[ ] [判断题] 37、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。正确答案：错

[ ] [判断题] 38、在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制。正确答案：对

[ ] [判断题] 39、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。正确答案：对

[ ] [判断题] 40、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。正确答案：错

[ ] [判断题] 42、手持式电动工具接线可以随意加长。正确答案：错

[ ] [判断题] 43、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。正确答案：对

[ ] [判断题] 44、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。正确答案：对

[ ] [判断题] 45、螺口灯头的台灯应采用三孔插座。正确答案：对

[ ] [判断题] 46、当拉下总开关后,线路即视为无电。正确答案：错

[ ] [判断题] 47、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。正确答案：错

[ ] [判断题] 48、民用住宅严禁装设床头开关。正确答案：对

[ ] [判断题] 49、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。正确答案：对

[ ] [判断题] 50、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。正确答案：错

[ ] [判断题] 51、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。正确答案：错

[ ] [判断题] 52、使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。正确答案：对

[ ] [判断题] 53、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。正确答案：错

[ ] [判断题] 54、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。正确答案：错

[ ] [判断题] 55、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 56、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 57、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。确答案：对

[ ] [判断题] 58、电解电容器的电工符号如图所示。正确答案：对

[ ] [判断题] 59、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。正确答案：对

[ ] [判断题] 60、我国正弦交流电的频率为50Hz。正确答案：对

[ ] [判断题] 61、并联电路的总电压等于各支路电压之和。正确答案：错

[ ] [判断题] 62、220V的交流电压的最大值为380V。正确答案：错

[ ] [判断题] 63、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。正确答案：对

[ ] [判断题] 64、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。正确答案：对

[ ] [判断题] 65、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。正确答案：错

[ ] [判断题] 66、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。正确答案：错

[ ] [判断题] 67、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。正确答案：对

[ ] [判断题] 68、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 69、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。正确答案：对

[ ] [判断题] 70、电压表内阻越大越好。正确答案：对

[ ] [单选题] 71、螺旋式熔断器的电源进线应接在()。正确答案：B

A、 上端

B、 下端

C、 前端

[ ] [单选题] 72、熔断器的保护特性又称为()。 正确答案：A

A、 安秒特性

B、 灭弧特性

C、 时间性

[ ] [单选题] 73、电业安全工作规程上规定,对地电压为()V及以下的设备为低压设备。正确答案：C

A、 400

B、 380

C、 250

[ ] [单选题] 74、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ、额定电压()V或直流额定电压1500V及以下电气设备。正确答案：C

A、 800

B、 400

C、 1000

[ ] [单选题] 75、电容器组禁止()。正确答案：B

A、 带电合闸

B、 带电荷合闸

C、 停电合闸

[ ] [单选题] 76、在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是()。正确答案：C

A、 使静电荷向四周散发泄漏

B、 使静电荷通过空气泄漏

C、 使静电沿绝缘体表面泄露

[ ] [单选题] 77、在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止()侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。正确答案：A

A、 球形雷

B、 感应雷

C、 直接雷

[ ] [单选题] 78、带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离()。正确答案：A

A、 越大

B、 一样

C、 越小

[ ] [单选题] 79、按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线。正确答案：C

A、 黑色

B、 蓝色

C、 黄绿双色

[ ] [单选题] 80、登杆前,应对脚扣进行()。正确答案：A

A、 人体载荷冲击试验

B、 人体静载荷试验

C、 人体载荷拉伸试验

[ ] [单选题] 81、据一些资料表明,心跳呼吸停止,在()min内进行抢救,约80%可以救活。正确答案：A

A、 1

B、 2

C、 3

[ ] [单选题] 82、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用()。正确答案：C

A、 红色

B、 蓝色

C、 黄绿双色

[ ] [单选题] 83、三相交流电路中,A相用()颜色标记。正确答案：B

A、 红色

B、 黄色

C、 绿色

[ ] [单选题] 84、导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于()。正确答案：B

A、 1.5

B、 1

C、 2

[ ] [单选题] 85、三相异步电动机按其()的不同可分为开启式、防护式、封闭式三大类。正确答案：B

A、 供电电源的方式

B、 外壳防护方式

C、 结构型式

[ ] [单选题] 86、利用()来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。正确答案：B

A、 频敏变压器

B、 自耦变压器

C、 电阻器

[ ] [单选题] 87、电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、()和有节奏的。正确答案：B

A、 尖叫

B、 均匀

C、 摩擦

[ ] [单选题] 88、锡焊晶体管等弱电元件应用()W的电烙铁为宜。正确答案：B

A、 75

B、 25

C、 100

[ ] [单选题] 89、每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于()kw。正确答案：B

A、 2

B、 3

C、 4

[ ] [单选题] 90、在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用()灯具。正确答案：B

A、 防潮型

B、 防爆型

C、 普通型

[ ] [单选题] 91、下列现象中,可判定是接触不良的是()。正确答案：B

A、 日光灯启动困难

B、 灯泡忽明忽暗

C、 灯泡不亮

[ ] [单选题] 92、在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是()。正确答案：B

A、 铝线与铝线绞接

B、 铜线与铝线绞接

C、 铜铝过渡接头压接

[ ] [单选题] 93、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少（   ）,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。正确答案：A

A、 生产安全事故

B、 火灾、交通事故

C、 重大、特大事故

[ ] [单选题] 94、特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至()年。正确答案：A

A、 6                     B、 4                     C、 10

[ ] [单选题] 95、一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是()。  正确答案：B

A、 最大值

B、 有效值

C、 平均值

[ ] [单选题] 96、电动势的方向是()。正确答案：B

A、 从正极指向负极

B、 从负极指向正极

C、 与电压方向相同

[ ] [单选题] 97、电磁力的大小与导体的有效长度成()。正确答案：A

A、 正比

B、 反比

C、 不变

[ ] [单选题] 98、钳形电流表由电流互感器和带()的磁电式表头组成。正确答案：A

A、 整流装置

B、 测量电路

C、 指针

[ ] [单选题] 99、万用表电压量程2.5V是当指针指在（   ）位置时电压值为2.5V。正确答案：B

A、 1/2量程

B、 满量程

C、 2/3量程

[ ] [单选题] 100、线路或设备的绝缘电阻的测量是用()测量。正确答案：A

A、 兆欧表

B、 万用表的电阻档

C、 接地摇表

总局——理论题部分7:

[ ] [判断题] 1、熔断器的文字符号为FU。正确答案：对

[ ] [判断题] 2、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。正确答案：错

[ ] [判断题] 3、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。正确答案：对

[ ] [判断题] 4、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。正确答案：错

[ ] [判断题] 5、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。正确答案：对

[ ] [判断题] 6、在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。正确答案：对

[ ] [判断题] 7、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。正确答案：对

[ ] [判断题] 8、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。正确答案：错

[ ] [判断题] 9、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。正确答案：错

[ ] [判断题] 10、断路器可分为框架式和塑料外壳式。正确答案：对

[ ] [判断题] 11、电容器的容量就是电容量。正确答案：错

[ ] [判断题] 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。正确答案：对

[ ] [判断题] 13、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。正确答案：错

[ ] [判断题] 14、当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。正确答案：对

[ ] [判断题] 15、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。正确答案：对

[ ] [判断题] 16、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。正确答案：错

[ ] [判断题] 17、SELV只作为接地系统的电击保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 18、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、RCD后的中性线可以接地。正确答案：错

[ ] [判断题] 20、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。正确答案：对

[ ] [判断题] 21、挂登高板时,应勾口向外并且向上。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。正确答案：对

[ ] [判断题] 24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。正确答案：错

[ ] [判断题] 26、触电分为电击和电伤。正确答案：对

[ ] [判断题] 27、在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 28、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。正确答案：对

[ ] [判断题] 29、电缆保护层的作用是保护电缆。正确答案：对

[ ] [判断题] 30、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。正确答案：对

[ ] [判断题] 31、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。正确答案：对

[ ] [判断题] 32、水和金属比较,水的导电性能更好。正确答案：错

[ ] [判断题] 33、导线连接时必须注意做好防腐措施。正确答案：对

[ ] [判断题] 34、因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。正确答案：对

[ ] [判断题] 35、三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定。正确答案：对

[ ] [判断题] 36、在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制。正确答案：对

[ ] [判断题] 37、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。正确答案：错

[ ] [判断题] 38、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。正确答案：错

[ ] [判断题] 39、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。正确答案：对

[ ] [判断题] 40、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。正确答案：对

[ ] [判断题] 42、手持式电动工具接线可以随意加长。正确答案：错

[ ] [判断题] 43、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。正确答案：对

[ ] [判断题] 44、事故照明不允许和其它照明共用同一线路。正确答案：对

[ ] [判断题] 45、为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。正确答案：错

[ ] [判断题] 46、不同电压的插座应有明显区别。正确答案：对

[ ] [判断题] 47、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。正确答案：对

[ ] [判断题] 48、民用住宅严禁装设床头开关。正确答案：对

[ ] [判断题] 49、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。正确答案：对

[ ] [判断题] 50、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。正确答案：错

[ ] [判断题] 51、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。正确答案：对

[ ] [判断题] 52、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。正确答案：对

[ ] [判断题] 53、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。正确答案：错

[ ] [判断题] 54、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 55、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。正确答案：错

[ ] [判断题] 56、特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。 正确答案：对

[ ] [判断题] 57、视在功率就是无功功率加上有功功率。正确答案：错

[ ] [判断题] 58、右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。正确答案：对

[ ] [判断题] 59、并联电路的总电压等于各支路电压之和。正确答案：错

[ ] [判断题] 60、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。正确答案：对

[ ] [判断题] 61、磁力线是一种闭合曲线。正确答案：对

[ ] [判断题] 62、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 63、220V的交流电压的最大值为380V。正确答案：错

[ ] [判断题] 64、电度表是专门用来测量设备功率的装置。正确答案：错

[ ] [判断题] 65、用万用表R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。正确答案：对

[ ] [判断题] 66、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。 正确答案：对

[ ] [判断题] 67、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。正确答案：对

[ ] [判断题] 68、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确答案：对

[ ] [判断题] 69、直流电流表可以用于交流电路测量。正确答案：错

[ ] [判断题] 70、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。正确答案：错

[ ] [单选题] 71、低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和()电器正确答案：A

A、 非自动切换

B、 非电动

C、 非机械

[ ] [单选题] 72、交流接触器的电寿命是约为机械寿命的()倍。正确答案：C

A、 1

B、 10

C、 1/20

[ ] [单选题] 73、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器()在被控电路中。正确答案：A

A、 并联

B、 串联

C、 串联或并联

[ ] [单选题] 74、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于()倍电动机额定电流。正确答案：A

A、 两

B、 一

C、 三

[ ] [单选题] 75、电容量的单位是()。正确答案：A

A、 法

B、 乏

C、 安时

[ ] [单选题] 76、在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是()。正确答案：C

A、 使静电荷向四周散发泄漏

B、 使静电荷通过空气泄漏

C、 使静电沿绝缘体表面泄露

[ ] [单选题] 77、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是()。正确答案：A

A、 安装避雷器

B、 安装避雷线

C、 安装避雷网

[ ] [单选题] 78、建筑施工工地的用电机械设备()安装漏电保护装置。正确答案：A

A、 应

B、 不应

C、 没规定

[ ] [单选题] 79、绝缘安全用具分为()安全用具和辅助安全用具。正确答案：C

A、 直接

B、 间接

C、 基本

[ ] [单选题] 80、使用竹梯时,梯子与地面的夹角以()°为宜。正确答案：A

A、 60

B、 50

C、 70

[ ] [单选题] 81、电流对人体的热效应造成的伤害是()。正确答案：A

A、 电烧伤

B、 电烙印

C、 皮肤金属化

[ ] [单选题] 82、一般线路中的熔断器有()保护。正确答案：C

A、 短路

B、 过载

C、 过载和短路

[ ] [单选题] 83、热继电器的整定电流为电动机额定电流的()%。正确答案：A

A、 100

B、 120

C、 130

[ ] [单选题] 84、更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要()。正确答案：A

A、 相同

B、 不同

C、 更新

[ ] [单选题] 85、电机在运行时,要通过()、看、闻等方法及时监视电动机。正确答案：B

A、 记录

B、 听

C、 吹风

[ ] [单选题] 86、电动机()作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。正确答案：C

A、 端盖

B、 机座

C、 定子铁芯

[ ] [单选题] 87、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用()。正确答案：C

A、 湿布抹擦

B、 布上沾汽油、煤油等抹擦

C、 用压缩空气吹或用干布抹擦

[ ] [单选题] 88、锡焊晶体管等弱电元件应用()W的电烙铁为宜。正确答案：B

A、 75

B、 25

C、 100

[ ] [单选题] 89、对颜色有较高区别要求的场所,宜采用()。正确答案：B

A、 彩灯

B、 白炽灯

C、 紫色灯

[ ] [单选题] 90、一般照明的电源优先选用()V。正确答案：B

A、 380

B、 220

C、 36

[ ] [单选题] 91、日光灯属于()光源。正确答案：A

A、 气体放电

B、 热辐射

C、 生物放电

[ ] [单选题] 92、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用()方式供电。正确答案：A

A、 单相三线制,三相五线制

B、 单相三线制,三相四线制

C、 单相两线制,三相五线制

[ ] [单选题] 93、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位（   ）。正确答案：A

A、 限期改正

B、 罚款

C、 停产停业整顿

[ ] [单选题] 94、特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至()年。正确答案：A

A、 6

B、 4

C、 10

[ ] [单选题] 95、纯电容元件在电路中()电能。正确答案：A

A、 储存

B、 分配

C、 消耗

[ ] [单选题] 96、稳压二极管的正常工作状态是()。正确答案：C

A、 截至状态

B、 导通状态

C、 反向击穿状态

[ ] [单选题] 97、载流导体在磁场中将会受到()的作用。正确答案：A

A、 电磁力

B、 磁通

C、 电动势

[ ] [单选题] 98、()仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。正确答案：C

A、 电磁式

B、 磁电式

C、 电动式

[ ] [单选题] 99、钳形电流表测量电流时,可以在()电路的情况下进行。正确答案：C

A、 断开

B、 短接

C、 不断开

[ ] [单选题] 100、万用表由表头、()及转换开关三个主要部分组成。正确答案：B

A、 线圈

B、 测量电路

C、 指针

总局——理论题部分8:

[ ] [判断题] 1、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。正确答案：对

[ ] [判断题] 2、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流正确答案：错

[ ] [判断题] 3、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。正确答案：错

[ ] [判断题] 4、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。正确答案：错

[ ] [判断题] 5、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。正确答案：对

[ ] [判断题] 6、接触器的文字符号为FR。正确答案：错

[ ] [判断题] 7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。正确答案：错

[ ] [判断题] 8、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。正确答案：对

[ ] [判断题] 9、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 10、断路器可分为框架式和塑料外壳式。正确答案：对

[ ] [判断题] 11、并联电容器有减少电压损失的作用。正确答案：对

[ ] [判断题] 12、电容器室内应有良好的通风。正确答案：对

[ ] [判断题] 13、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。正确答案：错

[ ] [判断题] 14、雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。正确答案：错

[ ] [判断题] 15、雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 16、对于容易产生静电的场所，应保持环境湿度在70%以上。 正确答案：对

[ ] [判断题] 17、在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。正确答案：对

[ ] [判断题] 18、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、变配电设备应有完善的屏护装置。正确答案：对

[ ] [判断题] 20、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。正确答案：对

[ ] [判断题] 21、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。正确答案：对

[ ] [判断题] 24、30Hz~40Hz的电流危险性最大。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、两相触电危险性比单相触电小。正确答案：错

[ ] [判断题] 26、触电分为电击和电伤。正确答案：对

[ ] [判断题] 27、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。正确答案：错

[ ] [判断题] 28、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案：错

[ ] [判断题] 29、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 30、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。正确答案：对

[ ] [判断题] 31、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 32、电缆保护层的作用是保护电缆。正确答案：对

[ ] [判断题] 33、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。正确答案：对

[ ] [判断题] 34、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。正确答案：错

[ ] [判断题] 35、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。正确答案：错

[ ] [判断题] 36、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。正确答案：对

[ ] [判断题] 37、电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。正确答案：对

[ ] [判断题] 38、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。正确答案：错

[ ] [判断题] 39、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。正确答案：对

[ ] [判断题] 40、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。正确答案：错

[ ] [判断题] 42、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。正确答案：对

[ ] [判断题] 43、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。正确答案：对

[ ] [判断题] 44、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。正确答案：对

[ ] [判断题] 45、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。正确答案：错

[ ] [判断题] 46、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。正确答案：错

[ ] [判断题] 47、不同电压的插座应有明显区别。正确答案：对

[ ] [判断题] 48、低压验电器可以验出500V以下的电压。正确答案：错

[ ] [判断题] 49、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。正确答案：对

[ ] [判断题] 50、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。正确答案：错

[ ] [判断题] 51、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。正确答案：错

[ ] [判断题] 52、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。正确答案：对

[ ] [判断题] 53、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。正确答案：对

[ ] [判断题] 54、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。正确答案：错

[ ] [判断题] 55、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 56、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。正确答案：错

[ ] [判断题] 57、电解电容器的电工符号如图所示。正确答案：对

[ ] [判断题] 58、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。正确答案：对

[ ] [判断题] 59、符号“A”表示交流电源。正确答案：错

[ ] [判断题] 60、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 61、并联电路的总电压等于各支路电压之和。正确答案：错

[ ] [判断题] 62、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。正确答案：错

[ ] [判断题] 63、我国正弦交流电的频率为50Hz。正确答案：对

[ ] [判断题] 64、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。正确答案：对

[ ] [判断题] 65、用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。正确答案：错

[ ] [判断题] 66、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。正确答案：错

[ ] [判断题] 67、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。正确答案：对

[ ] [判断题] 68、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确答案：对

[ ] [判断题] 69、直流电流表可以用于交流电路测量。正确答案：错

[ ] [判断题] 70、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。正确答案：对

[ ] [单选题] 71、万能转换开关的基本结构内有()。正确答案：B

A、 反力系统

B、 触点系统

C、 线圈部分

[ ] [单选题] 72、组合开关用于电动机可逆控制时,()允许反向接通。正确答案：C

A、 可在电动机停后就

B、 不必在电动机完全停转后就

C、 必须在电动机完全停转后才

[ ] [单选题] 73、胶壳刀开关在接线时,电源线接在()。正确答案：A

A、 上端(静触点)

B、 下端(动触点)

C、 两端都可

[ ] [单选题] 74、低压电器可归为低压配电电器和()电器。正确答案：B

A、 电压控制

B、 低压控制

C、 低压电动

[ ] [单选题] 75、电容器组禁止()。正确答案：B

A、 带电合闸

B、 带电荷合闸

C、 停电合闸

[ ] [单选题] 76、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于()米。正确答案：A

A、 3

B、 2.5

C、 4

[ ] [单选题] 77、在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止()侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。正确答案：A

A、 球形雷

B、 感应雷

C、 直接雷

[ ] [单选题] 78、对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过()Ω。正确答案：B

A、 6

B、 10

C、 4

[ ] [单选题] 79、()是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。正确答案：A

A、 安全带

B、 梯子

C、 手套

[ ] [单选题] 80、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 ()。正确答案：C

A、 红底白字

B、 白底红字

C、 白底红边黑字

[ ] [单选题] 81、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫()触电。正确答案：B

A、 单相

B、 跨步电压

C、 感应电

[ ] [单选题] 82、熔断器的额定电流()电动机的起动电流。正确答案：C

A、 等于

B、 大于

C、 小于

[ ] [单选题] 83、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。正确答案：C

A、 1

B、 2

C、 3

[ ] [单选题] 84、低压断路器也称为()。正确答案：C

A、 总开关

B、 闸刀

C、 自动空气开关

[ ] [单选题] 85、三相异步电动机一般可直接启动的功率为()KW以下。正确答案：A

A、 7

B、 10

C、 16

[ ] [单选题] 86、对电机轴承润滑的检查,()电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。正确答案：A

A、 用手转动

B、 通电转动

C、 用其它设备带动

[ ] [单选题] 87、在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。正确答案：C

A、 小于10MΩ

B、 大于0.5MΩ

C、 小于0.5MΩ

[ ] [单选题] 88、Ⅱ类手持电动工具是带有()绝缘的设备。正确答案：C

A、 防护

B、 基本

C、 双重

[ ] [单选题] 89、当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关()正确答案：B

A、 前

B、 后

C、 中

[ ] [单选题] 90、相线应接在螺口灯头的()。正确答案：B

A、 螺纹端子

B、 中心端子

C、 外壳

[ ] [单选题] 91、在电路中,开关应控制()。正确答案：B

A、 零线

B、 相线

C、 地线

[ ] [单选题] 92、当低压电气火灾发生时,首先应做的是()。正确答案：A

A、 迅速设法切断电源

B、 迅速离开现场去报告领导

C、 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭

[ ] [单选题] 93、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位（   ）。正确答案：A

A、 限期改正

B、 罚款

C、 停产停业整顿

[ ] [单选题] 94、特种作业操作证有效期为()年。正确答案：C

A、 8

B、 12

C、 6

[ ] [单选题] 95、三相对称负载接成星形时,三相总电流()。正确答案：A

A、 等于零

B、 等于其中一相电流的三倍

C、 等于其中一相电流。

[ ] [单选题] 96、单极型半导体器件是()。正确答案：C

A、 双极性二极管

B、 二极管

C、 场效应管

[ ] [单选题] 97、三相四线制的零线的截面积一般()相线截面积。正确答案：B

A、 大于

B、 小于

C、 等于

[ ] [单选题] 98、()仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低。正确答案：A

A、 电磁式

B、 磁电式

C、 电动式

[ ] [单选题] 99、()仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。正确答案：C

A、 磁电式

B、 电磁式

C、 电动式

[ ] [单选题] 100、指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是()。正确答案：A

A、 0

B、 ∞

C、 不确定

总局——理论题部分9:

[ ] [判断题] 1、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。正确答案：错

[ ] [判断题] 2、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。正确答案：错

[ ] [判断题] 3、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。正确答案：对

[ ] [判断题] 4、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。正确答案：错

[ ] [判断题] 5、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。正确答案：错

[ ] [判断题] 6、在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。正确答案：对

[ ] [判断题] 7、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。正确答案：错

[ ] [判断题] 8、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。正确答案：对

[ ] [判断题] 9、接触器的文字符号为FR。正确答案：错

[ ] [判断题] 10、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。正确答案：错

[ ] [判断题] 11、电容器室内要有良好的天然采光。正确答案：错

[ ] [判断题] 12、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。正确答案：错

[ ] [判断题] 13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。正确答案：错

[ ] [判断题] 14、10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。正确答案：错

[ ] [判断题] 15、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。正确答案：对

[ ] [判断题] 16、雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 17、剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。正确答案：错

[ ] [判断题] 18、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、变配电设备应有完善的屏护装置。正确答案：对

[ ] [判断题] 20、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。正确答案：对

[ ] [判断题] 21、挂登高板时,应勾口向外并且向上。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。正确答案：错

[ ] [判断题] 24、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。正确答案：对

[ ] [判断题] 26、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。正确答案：对

[ ] [判断题] 27、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案：错

[ ] [判断题] 28、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。正确答案：错

[ ] [判断题] 29、铜线与铝线在需要时可以直接连接。正确答案：错

[ ] [判断题] 30、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。正确答案：对

[ ] [判断题] 31、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。正确答案：对

[ ] [判断题] 32、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。正确答案：对

[ ] [判断题] 33、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 34、因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。正确答案：对

[ ] [判断题] 35、改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。正确答案：对

[ ] [判断题] 36、对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。正确答案：错

[ ] [判断题] 37、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。正确答案：错

[ ] [判断题] 38、电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。正确答案：对

[ ] [判断题] 39、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。确答案：错

[ ] [判断题] 40、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。正确答案：错

[ ] [判断题] 42、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。正确答案：对

[ ] [判断题] 43、手持式电动工具接线可以随意加长。正确答案：错

[ ] [判断题] 44、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。正确答案：对

[ ] [判断题] 45、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。正确答案：对

[ ] [判断题] 46、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。正确答案：对

[ ] [判断题] 47、白炽灯属热辐射光源。正确答案：对

[ ] [判断题] 48、验电器在使用前必须确认验电器良好。正确答案：对

[ ] [判断题] 49、为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。正确答案：错

[ ] [判断题] 50、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。正确答案：对

[ ] [判断题] 51、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。正确答案：对

[ ] [判断题] 52、在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。正确答案：对

[ ] [判断题] 53、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。正确答案：对

[ ] [判断题] 54、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 55、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。正确答案：错

[ ] [判断题] 56、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 57、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。正确答案：错

[ ] [判断题] 58、电解电容器的电工符号如图所示。正确答案：对

[ ] [判断题] 59、符号“A”表示交流电源。正确答案：错

[ ] [判断题] 60、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。正确答案：错

[ ] [判断题] 61、在串联电路中,电流处处相等。正确答案：对

[ ] [判断题] 62、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。正确答案：对

[ ] [判断题] 63、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。 正确答案：对

[ ] [判断题] 64、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。正确答案：错

[ ] [判断题] 65、电度表是专门用来测量设备功率的装置。正确答案：错

[ ] [判断题] 66、电压表内阻越大越好。正确答案：对

[ ] [判断题] 67、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确答案：对

[ ] [判断题] 68、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。正确答案：对

[ ] [判断题] 69、电流表的内阻越小越好。正确答案：对

[ ] [判断题] 70、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。正确答案：错

[ ] [单选题] 71、漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和(),开关保持闭合状态。正确答案：C

A、 为正

B、 为负

C、 为零

[ ] [单选题] 72、图 是()触头。正确答案：A

A、 延时断开动合

B、 延时闭合动合

C、 延时断开动断

[ ] [单选题] 73、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ、额定电压()V或直流额定电压1500V及以下电气设备。正确答案：C

A、 400

B、 800

C、 1000

[ ] [单选题] 74、低压电器可归为低压配电电器和()电器。正确答案：B

A、 电压控制

B、 低压控制

C、 低压电动

[ ] [单选题] 75、电容器可用万用表()档进行检查。正确答案：C

A、 电压

B、 电流

C、 电阻

[ ] [单选题] 76、避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过()Ω。正确答案：C

A、 4

B、 2

C、 10

[ ] [单选题] 77、为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用()来防雷。正确答案：A

A、 接闪杆

B、 阀型避雷器

C、 接闪网

[ ] [单选题] 78、几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路()。正确答案：C

A、 右方

B、 左方

C、 上方

[ ] [单选题] 79、()是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。正确答案：A

A、 安全带

B、 梯子

C、 手套

[ ] [单选题] 80、高压验电器的发光电压不应高于额定电压的()%。 正确答案：B

A、 50

B、 25

C、 75

[ ] [单选题] 81、如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行()急救。正确答案：B

A、 仰卧压胸法

B、 胸外心脏按压法

C、 俯卧压背法

[ ] [单选题] 82、绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为()℃。正确答案：C

A、 105

B、 90

C、 120

[ ] [单选题] 83、热继电器的整定电流为电动机额定电流的()%。正确答案：A

A、 100

B、 120

C、 130

[ ] [单选题] 84、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。正确答案：C

A、 2

B、 1

C、 3

[ ] [单选题] 85、频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和()绕组组成。正确答案：C

A、 一个

B、 二个

C、 三个

[ ] [单选题] 86、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时()通电运行。正确答案：A

A、 不允许

B、 允许

C、 烘干好后就可

[ ] [单选题] 87、旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机()所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。正确答案：B

A、 一相绕组

B、 两相绕组

C、 三相绕组

[ ] [单选题] 88、螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和()表示。 正确答案：C

A、 厚度

B、 半径

C、 直径

[ ] [单选题] 89、图示的电路中,在开关S1和S2都合上后,可触摸的是()。正确答案：B

A、 第2段

B、 第3段

C、 无

[ ] [单选题] 90、在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用()灯具。正确答案：B

A、 防潮型

B、 防爆型

C、 普通型

[ ] [单选题] 91、在电路中,开关应控制()。 正确答案：B

A、 零线

B、 相线

C、 地线

[ ] [单选题] 92、在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装()的电气设备。正确答案：C

A、 密封性好

B、 安全电压

C、 防爆型

[ ] [单选题] 93、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少（   ）,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。正确答案：A

A、 生产安全事故

B、 火灾、交通事故

C、 重大、特大事故

[ ] [单选题] 94、接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于()m㎡。正确答案：C

A、 10                       B、 6                  C、 25

[ ] [单选题] 95、在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线()。正确答案：B

A、 平行                    B、 垂直               C、 斜交

[ ] [单选题] 96、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为()。正确答案：C

A、 特斯拉定律              B、 法拉第定律          C、 楞次定律

[ ] [单选题] 97、串联电路中各电阻两端电压的关系是()。正确答案：C

A、 各电阻两端电压相等

B、 阻值越小两端电压越高

C、 阻值越大两端电压越高

[ ] [单选题] 98、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应()。正确答案：A

A、 先将退出导线,再转动量程开关

B、 直接转动量程开关

C、 一边进线一边换挡

[ ] [单选题] 99、摇表的两个主要组成部分是手摇()和磁电式流比计。正确答案：B

A、 电流互感器

B、 直流发电机

C、 交流发电机

[ ] [单选题] 100、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端()m的地方。 正确答案：A

A、 20

B、 5

C、 40

总局——理论题部分10:

[] [判断题] 1、自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。正确答案：对

[ ] [判断题] 2、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。正确答案：错

[ ] [判断题] 3、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。正确答案：对

[ ] [判断题] 4、胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。正确答案：对

[ ] [判断题] 5、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。正确答案：对

[ ] [判断题] 6、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。正确答案：对

[ ] [判断题] 7、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。正确答案：对

[ ] [判断题] 8、接触器的文字符号为FR。正确答案：错

[ ] [判断题] 9、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。正确答案：错

[ ] [判断题] 10、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 11、电容器室内要有良好的天然采光。正确答案：错

[ ] [判断题] 12、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。正确答案：错

[ ] [判断题] 13、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。正确答案：对

[ ] [判断题] 14、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。正确答案：错

[ ] [判断题] 15、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。正确答案：对

[ ] [判断题] 16、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。正确答案：对

[ ] [判断题] 17、SELV只作为接地系统的电击保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 18、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。正确答案：错

[ ] [判断题] 19、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置正确答案：错

[ ] [判断题] 20、变配电设备应有完善的屏护装置。正确答案：对

[ ] [判断题] 21、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。正确答案：错

[ ] [判断题] 24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、两相触电危险性比单相触电小。正确答案：错

[ ] [判断题] 26、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。正确答案：对

[ ] [判断题] 27、低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。正确答案：对

[ ] [判断题] 28、黄绿双色的导线只能用于保护线。正确答案：对

[ ] [判断题] 29、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。正确答案：对

[ ] [判断题] 30、铜线与铝线在需要时可以直接连接。正确答案：错

[ ] [判断题] 31、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。正确答案：对

[ ] [判断题] 32、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。正确答案：对

[ ] [判断题] 33、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。正确答案：错

[ ] [判断题] 34、对于异步电动机，国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结。正确答案：错

[ ] [判断题] 35、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。正确答案：对

[ ] [判断题] 36、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。正确答案：对

[ ] [判断题] 37、电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。正确答案：对

[ ] [判断题] 38、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。正确答案：错

[ ] [判断题] 39、在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制。正确答案：对

[ ] [判断题] 40、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。正确答案：错

[ ] [判断题] 41、Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。正确答案：对

[ ] [判断题] 42、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。正确答案：对

[ ] [判断题] 43、手持式电动工具接线可以随意加长。正确答案：错

[ ] [判断题] 44、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。正确答案：对

[ ] [判断题] 45、为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。正确答案：错

[ ] [判断题] 46、白炽灯属热辐射光源。正确答案：对

[ ] [判断题] 47、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。正确答案：对

[ ] [判断题] 48、验电器在使用前必须确认验电器良好。正确答案：对

[ ] [判断题] 49、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。正确答案：错

[ ] [判断题] 50、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。正确答案：对

[ ] [判断题] 51、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10KV或者35KV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。正确答案：对

[ ] [判断题] 52、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。正确答案：错

[ ] [判断题] 53、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。正确答案：对

[ ] [判断题] 54、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。正确答案：错

[ ] [判断题] 55、有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 56、电工应严格按照操作规程进行作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 57、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。正确答案：错

[ ] [判断题] 58、并联电路中各支路上的电流不一定相等。正确答案：对

[ ] [判断题] 59、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。 正确答案：对

[ ] [判断题] 60、并联电路的总电压等于各支路电压之和。正确答案：错

[ ] [判断题] 61、磁力线是一种闭合曲线。正确答案：对

[ ] [判断题] 62、符号“A”表示交流电源。正确答案：错

[ ] [判断题] 63、220V的交流电压的最大值为380V。正确答案：错

[ ] [判断题] 64、用钳表测量电流时，尽量将导线置于钳口铁芯中间，以减少测量误差。正确答案：对

[ ] [判断题] 65、电度表是专门用来测量设备功率的装置。正确答案：错

[ ] [判断题] 66、直流电流表可以用于交流电路测量。 正确答案：错

[ ] [判断题] 67、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。正确答案：对

[ ] [判断题] 68、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。正确答案：错

[ ] [判断题] 69、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。 正确答案：错

[ ] [判断题] 70、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。正确答案：错

[ ] [单选题] 71、拉开闸刀时,如果出现电弧,应()。正确答案：A

A、 迅速拉开

B、 立即合闸

C、 缓慢拉开

[ ] [单选题] 72、在电力控制系统中,使用最广泛的是()式交流接触器。正确答案：A

A、 电磁

B、 气动

C、 液动

[ ] [单选题] 73、熔断器的保护特性又称为()。正确答案：B

A、 灭弧特性

B、 安秒特性

C、 时间性

[ ] [单选题] 74、电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器()在被控电路中。正确答案：A

A、 串联

B、 并联

C、 串联或并联

[ ] [单选题] 75、电容量的单位是()。正确答案：A

A、 法

B、 乏

C、 安时

[ ] [单选题] 76、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于()米。正确答案：A

A、 3

B、 2.5

C、 4

[ ] [单选题] 77、静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是()。正确答案：A

A、 接地

B、 接零

C、 串接

[ ] [单选题] 78、TN-S俗称()。正确答案：A

A、 三相五线

B、 三相四线

C、 三相三线

[ ] [单选题] 79、绝缘安全用具分为()安全用具和辅助安全用具。正确答案：C

A、 直接

B、 间接

C、 基本

[ ] [单选题] 80、用于电气作业书面依据的工作票应一式()份。正确答案：B

A、 3

B、 2

C、 4

[ ] [单选题] 81、人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为()触电。正确答案：B

A、 单相

B、 两相

C、 感应电

[ ] [单选题] 82、运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为()欧。正确答案：A

A、 1000

B、 500

C、 200

[ ] [单选题] 83、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的()不足,触头分断。正确答案：A

A、 磁力

B、 涡流

C、 热量

[ ] [单选题] 84、碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是()。正确答案：A

A、 导体

B、 绝缘体

C、 半导体

[ ] [单选题] 85、笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数()。正确答案：C

A、 不宜太少

B、 不允许超过3次/小时

C、 不宜过于频繁

[ ] [单选题] 86、()的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。正确答案：C

A、 不常用,但电机刚停止不超过一天

B、 一直在用,停止没超过一天

C、 新装或未用过的

[ ] [单选题] 87、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用()。正确答案：C

A、 湿布抹擦

B、 布上沾汽油、煤油等抹擦

C、 用压缩空气吹或用干布抹擦

[ ] [单选题] 88、使用剥线钳时应选用比导线直径()的刃口。正确答案：A

A、 稍大

B、 相同

C、 较大

[ ] [单选题] 89、事故照明一般采用()。正确答案：B

A、 日光灯

B、 白炽灯

C、 高压汞灯

[ ] [单选题] 90、在电路中,开关应控制()。正确答案：A

A、 相线

B、 零线

C、 地线

[ ] [单选题] 91、碘钨灯属于()光源。正确答案：C

A、 气体放电

B、 电弧

C、 热辐射

[ ] [单选题] 92、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用()方式供电。正确答案：A

A、 单相三线制,三相五线制

B、 单相三线制,三相四线制

C、 单相两线制,三相五线制

[ ] [单选题] 93、工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为()米。正确答案：B

A、 0.2

B、 0.35

C、 0.5

[ ] [单选题] 94、特种作业操作证有效期为()年。正确答案：C

A、 8

B、 12

C、 6

[ ] [单选题] 95、在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线()。正确答案：B

A、 平行

B、 垂直

C、 斜交

[ ] [单选题] 96、三相四线制的零线的截面积一般()相线截面积。正确答案：A

A、 小于

B、 大于

C、 等于

[ ] [单选题] 97、单极型半导体器件是()。正确答案：C

A、 二极管

B、 双极性二极管

C、 场效应管

[ ] [单选题] 98、()仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。正确答案：B

A、 电磁式

B、 磁电式

C、 感应式

[ ] [单选题] 99、万用表由表头、()及转换开关三个主要部分组成。正确答案：A

A、 测量电路

B、 线圈

C、 指针

[ ] [单选题] 100、摇表的两个主要组成部分是手摇()和磁电式流比计。正确答案：A

A、 直流发电机

B、 电流互感器

C、 交流发电机

总局——理论题部分11:

[  ] [判断题] 1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。正确答案：错

[ ] [判断题] 2、选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。正确答案：对

[ ] [判断题] 3、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。正确答案：错

[ ] [判断题] 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。正确答案：对

[ ] [判断题] 5、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。正确答案：对

[ ] [判断题] 6、复合按钮的电工符号是。正确答案：对

[ ] [判断题] 7、时间继电器的文字符号为KM。正确答案：错

[ ] [判断题] 8、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。正确答案：错

[ ] [判断题] 9、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。正确答案：错

[ ] [判断题] 10、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。正确答案：对

[ ] [判断题] 11、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。正确答案：对

[ ] [判断题] 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。 正确答案：对

[ ] [判断题] 13、电容器室内应有良好的通风。正确答案：对

[ ] [判断题] 14、雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。正确答案：错

[ ] [判断题] 15、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。正确答案：对

[ ] [判断题] 16、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。正确答案：对

[ ] [判断题] 17、SELV只作为接地系统的电击保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、RCD后的中性线可以接地。 正确答案：错

[ ] [判断题] 20、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。正确答案：对

[ ] [判断题] 21、停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。正确答案：对

[ ] [判断题] 24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。正确答案：对

[ ] [判断题] 26、触电分为电击和电伤。正确答案：对

[ ] [判断题] 27、额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。正确答案：对

[ ] [判断题] 28、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。正确答案：对

[ ] [判断题] 29、铜线与铝线在需要时可以直接连接。正确答案：错

[ ] [判断题] 30、电缆保护层的作用是保护电缆。正确答案：对

[ ] [判断题] 31、水和金属比较,水的导电性能更好。正确答案：错

[ ] [判断题] 32、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。正确答案：对

[ ] [判断题] 33、导线连接时必须注意做好防腐措施。正确答案：对

[ ] [判断题] 34、对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。正确答案：对

[ ] [判断题] 35、异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。正确答案：对

[ ] [判断题] 36、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。正确答案：错

[ ] [判断题] 37、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。正确答案：对

[ ] [判断题] 38、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。正确答案：错

[ ] [判断题] 39、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。正确答案：错

[ ] [判断题] 40、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线不得松动。正确答案：对

[ ] [判断题] 42、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。正确答案：对

[ ] [判断题] 43、移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。正确答案：对

[ ] [判断题] 44、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。正确答案：错

[ ] [判断题] 45、事故照明不允许和其它照明共用同一线路。正确答案：对

[ ] [判断题] 46、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。正确答案：错

[ ] [判断题] 47、当拉下总开关后,线路即视为无电。正确答案：错

[ ] [判断题] 48、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。正确答案：对

[ ] [判断题] 49、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。正确答案：对

[ ] [判断题] 50、验电器在使用前必须确认验电器良好。正确答案：对

[ ] [判断题] 51、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。正确答案：错

[ ] [判断题] 52、使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。正确答案：对

[ ] [判断题] 53、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。正确答案：对

[ ] [判断题] 54、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。正确答案：错

[ ] [判断题] 55、电工应严格按照操作规程进行作业。 正确答案：对

[ ] [判断题] 56、有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 57、载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。正确答案：错

[ ] [判断题] 58、电解电容器的电工符号如图所示。正确答案：对

[ ] [判断题] 59、符号“A”表示交流电源。正确答案：错

[ ] [判断题] 60、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。正确答案：对

[ ] [判断题] 61、220V的交流电压的最大值为380V。正确答案：错

[ ] [判断题] 62、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。正确答案：错

[ ] [判断题] 63、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。正确答案：对

[ ] [判断题] 64、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。正确答案：对

[ ] [判断题] 65、用万用表R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。 正确答案：对

[ ] [判断题] 66、电流表的内阻越小越好。正确答案：对

[ ] [判断题] 67、直流电流表可以用于交流电路测量。正确答案：错

[ ] [判断题] 68、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。正确答案：错

[ ] [判断题] 69、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。正确答案：对

[ ] [判断题] 70、电压表内阻越大越好。正确答案：对

[ ] [单选题] 71、接触器的电气图形为()。正确答案：A

A、                  B、              C、

[ ] [单选题] 72、胶壳刀开关在接线时,电源线接在()。正确答案：B

A、 下端(动触点)

B、 上端(静触点)

C、 两端都可

[ ] [单选题] 73、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和()原则。正确答案：B

A、 性能

B、 经济

C、 功能

[ ] [单选题] 74、图是()触头。正确答案：A

A、 延时断开动合

B、 延时闭合动合

C、 延时断开动断

[ ] [单选题] 75、电容器可用万用表()档进行检查。正确答案：C

A、 电压

B、 电流

C、 电阻

[ ] [单选题] 76、避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过()Ω。正确答案：C

A、 4

B、 2

C、 10

[ ] [单选题] 77、静电现象是十分普遍的电现象()是它的最大危害。正确答案：C

A、 对人体放电,直接置人于死地

B、 高电压击穿绝缘

C、 易引发火灾

[ ] [单选题] 78、对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过()Ω。正确答案：B

A、 6

B、 10

C、 4

[ ] [单选题] 79、()是保证电气作业安全的技术措施之一。正确答案：B

A、 工作票制度

B、 验电

C、 工作许可制度

[ ] [单选题] 80、下列()是保证电气作业安全的组织措施。正确答案：B

A、 停电

B、 工作许可制度

C、 悬挂接地线

[ ] [单选题] 81、人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为()触电。正确答案：A

A、 单相

B、 两相

C、 三相

[ ] [单选题] 82、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用()。正确答案：C

A、 红色

B、 蓝色

C、 黄绿双色

[ ] [单选题] 83、热继电器的整定电流为电动机额定电流的()%。正确答案：A

A、 100

B、 120

C、 130

[ ] [单选题] 84、低压线路中的零线采用的颜色是()。正确答案：A

A、 淡蓝色

B、 深蓝色

C、 黄绿双色

[ ] [单选题] 85、国家标准规定凡()KW以上的电动机均采用三角形接法。正确答案：B

A、 3

B、 4

C、 7.5

[ ] [单选题] 86、电动机在额定工作状态下运行时,()的机械功率叫额定功率。正确答案：A

A、 允许输出

B、 允许输入

C、 推动电机

[ ] [单选题] 87、电动机()作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。正确答案：C

A、 机座

B、 端盖

C、 定子铁芯

[ ] [单选题] 88、锡焊晶体管等弱电元件应用()W的电烙铁为宜。正确答案：B

A、 75

B、 25

C、 100

[ ] [单选题] 89、每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于()kw。正确答案：B

A、 2

B、 3

C、 4

[ ] [单选题] 90、下列现象中,可判定是接触不良的是()。正确答案：A

A、 灯泡忽明忽暗

B、 日光灯启动困难

C、 灯泡不亮

[ ] [单选题] 91、墙边开关安装时距离地面的高度为()m。正确答案：A

A、 1.3

B、 1.5

C、 2

[ ] [单选题] 92、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是()。正确答案：B

A、 泡沫灭火器

B、 二氧化碳灭火器

C、 水基式灭火器

[ ] [单选题] 93、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位（   ）。正确答案：A

A、 限期改正

B、 罚款

C、 停产停业整顿

[ ] [单选题] 94、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由()处15日以下拘留。正确答案：B

A、 检察机关

B、 公安机关

C、 安全生产监督管理部门

[ ] [单选题] 95、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的()倍。正确答案：C

A、 1                             B、 2                        C、 4

[ ] [单选题] 96、单极型半导体器件是()。正确答案：C

A、 双极性二极管

B、 二极管

C、 场效应管

[ ] [单选题] 97、串联电路中各电阻两端电压的关系是()。正确答案：C

A、 各电阻两端电压相等

B、 阻值越小两端电压越高

C、 阻值越大两端电压越高

[ ] [单选题] 98、()仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。正确答案：C

A、 电磁式                       B、 磁电式                    C、 电动式

[ ] [单选题] 99、电能表是测量()用的仪器。正确答案：C

A、 电流                         B、 电压                       C、 电能

[ ] [单选题] 100、万用表实质是是一个带有整流器的()仪表。正确答案：B

A、 电磁式                       B、 磁电式                     C、 电动式

总局——理论题部分12:

[ ] [判断题] 1、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。正确答案：错

[ ] [判断题] 2、组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。正确答案：对

[ ] [判断题] 3、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。正确答案：错

[ ] [判断题] 4、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 5、时间继电器的文字符号为KM。 正确答案：错

[ ] [判断题] 6、胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。正确答案：对

[ ] [判断题] 7、组合开关可直接起动5KW以下的电动机。正确答案：对

[ ] [判断题] 8、中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。正确答案：错

[ ] [判断题] 9、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。正确答案：错

[ ] [判断题] 10、接触器的文字符号为FR。正确答案：错

[ ] [判断题] 11、当电容器爆炸时,应立即检查。正确答案：错

[ ] [判断题] 12、电容器室内应有良好的通风。正确答案：对

[ ] [判断题] 13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。正确答案：错

[ ] [判断题] 14、雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。正确答案：错

[ ] [判断题] 15、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。正确答案：对

[ ] [判断题] 16、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。正确答案：错

[ ] [判断题] 17、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。正确答案：对

[ ] [判断题] 18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。正确答案：错

[ ] [判断题] 20、RCD后的中性线可以接地。正确答案：错

[ ] [判断题] 21、挂登高板时,应勾口向外并且向上。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。正确答案：错

[ ] [判断题] 24、一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、触电分为电击和电伤。正确答案：对

[ ] [判断题] 26、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。正确答案：错

[ ] [判断题] 27、为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。正确答案：错

[ ] [判断题] 28、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案：错

[ ] [判断题] 29、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。正确答案：错

[ ] [判断题] 30、铜线与铝线在需要时可以直接连接。正确答案：错

[ ] [判断题] 31、导线连接时必须注意做好防腐措施。正确答案：对

[ ] [判断题] 32、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。正确答案：错

[ ] [判断题] 33、电缆保护层的作用是保护电缆。正确答案：对

[ ] [判断题] 34、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。正确答案：错

[ ] [判断题] 35、用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。正确答案：对

[ ] [判断题] 36、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。正确答案：错

[ ] [判断题] 37、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。正确答案：对

[ ] [判断题] 38、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。正确答案：错

[ ] [判断题] 39、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。正确答案：错

[ ] [判断题] 40、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁正确答案：错

[ ] [判断题] 42、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。正确答案：对

[ ] [判断题] 43、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。正确答案：错

[ ] [判断题] 44、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。正确答案：对

[ ] [判断题] 45、接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。正确答案：错

[ ] [判断题] 46、低压验电器可以验出500V以下的电压。正确答案：错

[ ] [判断题] 47、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。正确答案：错

[ ] [判断题] 48、当拉下总开关后,线路即视为无电。正确答案：错

[ ] [判断题] 49、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。正确答案：对

[ ] [判断题] 50、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。正确答案：错

[ ] [判断题] 51、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10KV或者35KV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。正确答案：对

[ ] [判断题] 52、在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。正确答案：对

[ ] [判断题] 53、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。正确答案：对

[ ] [判断题] 54、《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。正确答案：错

[ ] [判断题] 55、特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。正确答案：对

[ ] [判断题] 56、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。正确答案：错

[ ] [判断题] 57、并联电路中各支路上的电流不一定相等。正确答案：对

[ ] [判断题] 58、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。正确答案：错

[ ] [判断题] 59、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。正确答案：对

[ ] [判断题] 60、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。正确答案：对

[ ] [判断题] 61、我国正弦交流电的频率为50Hz。正确答案：对

[ ] [判断题] 62、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。正确答案：对

[ ] [判断题] 63、在串联电路中,电流处处相等。正确答案：对

[ ] [判断题] 64、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。正确答案：错

[ ] [判断题] 65、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。 正确答案：对

[ ] [判断题] 66、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。 正确答案：对

[ ] [判断题] 67、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。正确答案：对

[ ] [判断题] 68、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。正确答案：错

[ ] [判断题] 69、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。正确答案：对

[ ] [判断题] 70、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。正确答案：对

[ ] [单选题] 71、螺旋式熔断器的电源进线应接在()。正确答案：B

A、 上端

B、 下端

C、 前端

[ ] [单选题] 72、在半导体电路中,主要选用快速熔断器作()保护。正确答案：B

A、 过压

B、 短路

C、 过热

[ ] [单选题] 73、熔断器的保护特性又称为()。正确答案：B

A、 灭弧特性

B、 安秒特性

C、 时间性

[ ] [单选题] 74、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器()在被控电路中。正确答案：B

A、 串联

B、 并联

C、 串联或并联

[ ] [单选题] 75、电容器组禁止()。正确答案：B

A、 带电合闸

B、 带电荷合闸

C、 停电合闸

[ ] [单选题] 76、在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于()。正确答案：C

A、 ,感应雷

B、 球形雷

C、 直击雷

[ ] [单选题] 77、防静电的接地电阻要求不大于()Ω。正确答案：C

A、 10

B、 40

C、 100

[ ] [单选题] 78、在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常()引起的不必要的动作而影响正常供电。 正确答案：B

A、 泄漏电压

B、 泄漏电流

C、 泄漏功率

[ ] [单选题] 79、()可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。正确答案：C

A、 绝缘手套

B、 绝缘鞋

C、 绝缘棒

[ ] [单选题] 80、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 ()。正确答案：C

A、 红底白字

B、 白底红字

C、 白底红边黑字

[ ] [单选题] 81、如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行()急救。正确答案：B

A、 仰卧压胸法

B、 胸外心脏按压法

C、 俯卧压背法

[ ] [单选题] 82、导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的()%。正确答案：A

A、 90

B、 80

C、 95

[ ] [单选题] 83、导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于()。正确答案：A

A、 1

B、 1.5

C、 2

[ ] [单选题] 84、三相交流电路中,A相用()颜色标记。正确答案：A

A、 黄色

B、 红色

C、 绿色

[ ] [单选题] 85、电机在运行时,要通过()、看、闻等方法及时监视电动机。正确答案：B

A、 记录

B、 听

C、 吹风

[ ] [单选题] 86、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时()通电运行。正确答案：A

A、 不允许

B、 允许

C、 烘干好后就可

[ ] [单选题] 87、()的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。正确答案：C

A、 一直在用,停止没超过一天

B、 不常用,但电机刚停止不超过一天

C、 新装或未用过的

[ ] [单选题] 88、螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和()表示。正确答案：C

A、 厚度

B、 半径

C、 直径

[ ] [单选题] 89、每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于()kw。正确答案：B

A、 2

B、 3

C、 4

[ ] [单选题] 90、螺口灯头的螺纹应与()相接。正确答案：B

A、 相线

B、 零线

C、 地线

[ ] [单选题] 91、更换和检修用电设备时,最好的安全措施是()。正确答案：A

A、 切断电源

B、 站在凳子上操作

C、 戴橡皮手套操作

[ ] [单选题] 92、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用()方式供电。正确答案：A

A、 单相三线制,三相五线制

B、 单相三线制,三相四线制

C、 单相两线制,三相五线制

[ ] [单选题] 93、《安全生产法》规定,任何单位或者()对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。正确答案：B

A、 职工

B、 个人

C、 管理人员

[ ] [单选题] 94、特种作业操作证有效期为()年。正确答案：C

A、 8

B、 12

C、 6

[ ] [单选题] 95、当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,电阻值为()欧。正确答案：B

A、 10

B、 5

C、 2

[ ] [单选题] 96、电磁力的大小与导体的有效长度成()。正确答案：B

A、 反比

B、 正比

C、 不变

[ ] [单选题] 97、电动势的方向是()。正确答案：A

A、 从负极指向正极

B、 从正极指向负极

C、 与电压方向相同

[ ] [单选题] 98、用摇表测量电阻的单位是()。正确答案：C

A、 千欧

B、 欧姆

C、 兆欧

[ ] [单选题] 99、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。正确答案：A

A、 电压线圈

B、 电压互感器

C、 电阻

[ ] [单选题] 100、钳形电流表测量电流时,可以在()电路的情况下进行。正确答案：C

A、 短接

B、 断开

C、 不断开

总局——理论题部分13:

[ ] [判断题] 1、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。正确答案：对

[ ] [判断题] 2、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。正确答案：对

[ ] [判断题] 3、选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。正确答案：对

[ ] [判断题] 4、中间继电器的动作值与释放值可调节。正确答案：错

[ ] [判断题] 5、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 6、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。正确答案：对

[ ] [判断题] 7、时间继电器的文字符号为KM。正确答案：错

[ ] [判断题] 8、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。正确答案：对

[ ] [判断题] 9、在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。正确答案：对

[ ] [判断题] 10、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。正确答案：错

[ ] [判断题] 11、当电容器爆炸时,应立即检查。正确答案：错

[ ] [判断题] 12、并联补偿电容器主要用在直流电路中。正确答案：错

[ ] [判断题] 13、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 正确答案：错

[ ] [判断题] 14、雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。正确答案：错

[ ] [判断题] 15、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。正确答案：对

[ ] [判断题] 16、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。正确答案：错

[ ] [判断题] 17、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。正确答案：错

[ ] [判断题] 18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。正确答案：错

[ ] [判断题] 20、变配电设备应有完善的屏护装置。正确答案：对

[ ] [判断题] 21、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。正确答案：错

[ ] [判断题] 24、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。正确答案：错

[ ] [判断题] 26、两相触电危险性比单相触电小。正确答案：错

[ ] [判断题] 27、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。正确答案：对

[ ] [判断题] 28、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。正确答案：错

[ ] [判断题] 29、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。正确答案：对

[ ] [判断题] 30、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。正确答案：错

[ ] [判断题] 31、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。正确答案：错

[ ] [判断题] 32、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。正确答案：对

[ ] [判断题] 33、铜线与铝线在需要时可以直接连接。正确答案：错

[ ] [判断题] 34、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。正确答案：错

[ ] [判断题] 35、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。正确答案：对

[ ] [判断题] 36、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。正确答案：对

[ ] [判断题] 37、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。正确答案：对

[ ] [判断题] 38、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。正确答案：对

[ ] [判断题] 39、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。正确答案：对

[ ] [判断题] 40、电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线不得松动。正确答案：对

[ ] [判断题] 42、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。正确答案：错

[ ] [判断题] 43、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。正确答案：对

[ ] [判断题] 44、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。正确答案：错

[ ] [判断题] 45、螺口灯头的台灯应采用三孔插座。正确答案：对

[ ] [判断题] 46、白炽灯属热辐射光源。正确答案：对

[ ] [判断题] 47、低压验电器可以验出500V以下的电压。正确答案：错

[ ] [判断题] 48、不同电压的插座应有明显区别。正确答案：对

[ ] [判断题] 49、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。正确答案：错

[ ] [判断题] 50、当拉下总开关后,线路即视为无电。正确答案：错

[ ] [判断题] 51、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10KV或者35KV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。正确答案：对

[ ] [判断题] 52、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。正确答案：对

[ ] [判断题] 53、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。正确答案：对

[ ] [判断题] 54、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。正确答案：错

[ ] [判断题] 55、电工应严格按照操作规程进行作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 56、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。正确答案：错

[ ] [判断题] 57、正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。正确答案：错

[ ] [判断题] 58、电解电容器的电工符号如图所示。正确答案：对

[ ] [判断题] 59、电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。正确答案：对

[ ] [判断题] 60、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。正确答案：错

[ ] [判断题] 61、符号“A”表示交流电源。正确答案：错

[ ] [判断题] 62、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。 正确答案：错

[ ] [判断题] 63、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。正确答案：对

[ ] [判断题] 64、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。正确答案：错

[ ] [判断题] 65、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。正确答案：错

[ ] [判断题] 66、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。正确答案：错

[ ] [判断题] 67、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。正确答案：对

[ ] [判断题] 68、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。正确答案：错

[ ] [判断题] 69、电流表的内阻越小越好。正确答案：对

[ ] [判断题] 70、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。正确答案：对

[ ] [单选题] 71、低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和()电器。正确答案：A

A、 非自动切换

B、 非电动

C、 非机械

[ ] [单选题] 72、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的()能力。正确答案：B

A、 控制

B、 过载

C、 节流

[ ] [单选题] 73、交流接触器的电寿命是约为机械寿命的()倍。 正确答案：C

A、 10

B、 1

C、 1/20

[ ] [单选题] 74、熔断器的保护特性又称为()。正确答案：A

A、 安秒特性

B、 灭弧特性

C、 时间性

[ ] [单选题] 75、并联电力电容器的作用是()。正确答案：B

A、 降低功率因数

B、 提高功率因数

C、 维持电流

[ ] [单选题] 76、在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是()。正确答案：C

A、 使静电荷向四周散发泄漏

B、 使静电荷通过空气泄漏

C、 使静电沿绝缘体表面泄露

[ ] [单选题] 77、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是()。正确答案：A

A、 安装避雷器

B、 安装避雷线

C、 安装避雷网

[ ] [单选题] 78、特别潮湿的场所应采用()V的安全特低电压。正确答案：C

A、 24

B、 42

C、 12

[ ] [单选题] 79、按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线。正确答案：C

A、 黑色

B、 蓝色

C、 黄绿双色

[ ] [单选题] 80、高压验电器的发光电压不应高于额定电压的()%。正确答案：B

A、 50

B、 25

C、 75

[ ] [单选题] 81、一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为()Ω。正确答案：C

A、 500-1000

B、 800-1600

C、 1000-2000

[ ] [单选题] 82、穿管导线内最多允许()个导线接头。正确答案：C

A、 1                      B、 2                  C、 0

[ ] [单选题] 83、在铝绞线中加入钢芯的作用是()。正确答案：C

A、 提高导电能力

B、 增大导线面积

C、 提高机械强度

[ ] [单选题] 84、导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的()。 正确答案：A

A、 1/2

B、 1/3

C、 1

[ ] [单选题] 85、三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由()和转子两大部分组成。正确答案：B

A、 外壳

B、 定子

C、 罩壳及机座

[ ] [单选题] 86、在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。正确答案：C

A、 大于0.5MΩ

B、 小于10MΩ

C、 小于0.5MΩ

[ ] [单选题] 87、电动机在额定工作状态下运行时,()的机械功率叫额定功率。正确答案：B

A、 允许输入

B、 允许输出

C、 推动电机

[ ] [单选题] 88、使用剥线钳时应选用比导线直径()的刃口。正确答案：A

A、 稍大

B、 相同

C、 较大

[ ] [单选题] 89、图示的电路中,在开关S1和S2都合上后,可触摸的是()。正确答案：B

A、 第2段

B、 第3段

C、 无

[ ] [单选题] 90、在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是()。正确答案：A

A、 相线断线

B、 短路

C、 零线断线

[ ] [单选题] 91、单相三孔插座的上孔接()。正确答案：C

A、 零线

B、 相线

C、 地线

[ ] [单选题] 92、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用()方式供电。正确答案：A

A、 单相三线制,三相五线制

B、 单相三线制,三相四线制

C、 单相两线制,三相五线制

[ ] [单选题] 93、国家规定了()个作业类别为特种作业。正确答案：C

A、 20

B、 15

C、 11

[ ] [单选题] 94、特种作业操作证每()年复审1次。正确答案：C

A、 4

B、 5

C、 3

[ ] [单选题] 95、当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,电阻值为()欧。正确答案：B

A、 10

B、 5

C、 2

[ ] [单选题] 96、单极型半导体器件是()。正确答案：C

A、 双极性二极管

B、 二极管

C、 场效应管

[ ] [单选题] 97、交流10kV母线电压是指交流三相三线制的()。正确答案：A

A、 线电压

B、 相电压

C、 线路电压

[ ] [单选题] 98、指针式万用表一般可以测量交直流电压、()电流和电阻。正确答案：C

A、 交流

B、 交直流

C、 直流

[ ] [单选题] 99、测量电压时,电压表应与被测电路()。正确答案：A

A、 并联

B、 串联

C、 正接

[ ] [单选题] 100、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。正确答案：B

A、 电压互感器

B、 电压线圈

C、 电阻

总局——理论题部分14:

[ ] [判断题] 1、组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。正确答案：对

[ ] [判断题] 2、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。正确答案：对

[ ] [判断题] 3、自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。正确答案：对

[ ] [判断题] 4、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 5、时间继电器的文字符号为KM。正确答案：错

[ ] [判断题] 6、复合按钮的电工符号是。 正确答案：对

[ ] [判断题] 7、中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。正确答案：错

[ ] [判断题] 8、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。正确答案：对

[ ] [判断题] 9、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。正确答案：错

[ ] [判断题] 10、组合开关可直接起动5KW以下的电动机。正确答案：对

[ ] [判断题] 11、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。正确答案：对

[ ] [判断题] 12、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。正确答案：错

[ ] [判断题] 13、补偿电容器的容量越大越好。正确答案：错

[ ] [判断题] 14、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。正确答案：错

[ ] [判断题] 15、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。正确答案：错

[ ] [判断题] 16、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。正确答案：对

[ ] [判断题] 17、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。正确答案：对

[ ] [判断题] 18、变配电设备应有完善的屏护装置。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。正确答案：对

[ ] [判断题] 20、RCD后的中性线可以接地。正确答案：错

[ ] [判断题] 21、挂登高板时,应勾口向外并且向上。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。正确答案：错

[ ] [判断题] 24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。 正确答案：错

[ ] [判断题] 26、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。正确答案：对

[ ] [判断题] 27、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。正确答案：错

[ ] [判断题] 28、为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。正确答案：错

[ ] [判断题] 29、水和金属比较,水的导电性能更好。正确答案：错

[ ] [判断题] 30、导线连接时必须注意做好防腐措施。正确答案：对

[ ] [判断题] 31、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 32、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。正确答案：对

[ ] [判断题] 33、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。正确答案：错

[ ] [判断题] 34、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。正确答案：对

[ ] [判断题] 35、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。正确答案：错

[ ] [判断题] 36、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。正确答案：对

[ ] [判断题] 37、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。正确答案：对

[ ] [判断题] 38、对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。正确答案：错

[ ] [判断题] 39、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。正确答案：对

[ ] [判断题] 40、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。正确答案：错

[ ] [判断题] 41、多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。正确答案：对

[ ] [判断题] 42、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。正确答案：错

[ ] [判断题] 43、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。 正确答案：对

[ ] [判断题] 44、为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。正确答案：错

[ ] [判断题] 45、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。正确答案：对

[ ] [判断题] 46、当拉下总开关后,线路即视为无电。正确答案：错

[ ] [判断题] 47、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。正确答案：错

[ ] [判断题] 48、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。正确答案：对

[ ] [判断题] 49、不同电压的插座应有明显区别。正确答案：对

[ ] [判断题] 50、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。正确答案：对

[ ] [判断题] 51、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。正确答案：错

[ ] [判断题] 52、使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。正确答案：对

[ ] [判断题] 53、在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。正确答案：对

[ ] [判断题] 54、《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。正确答案：错

[ ] [判断题] 55、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 56、有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 57、右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。正确答案：对

[ ] [判断题] 58、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。正确答案：错

[ ] [判断题] 59、符号“A”表示交流电源。正确答案：错

[ ] [判断题] 60、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。正确答案：对

[ ] [判断题] 61、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。正确答案：对

[ ] [判断题] 62、220V的交流电压的最大值为380V。正确答案：错

[ ] [判断题] 63、电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。正确答案：对

[ ] [判断题] 64、使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。正确答案：错

[ ] [判断题] 65、用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。正确答案：错

[ ] [判断题] 66、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。正确答案：错

[ ] [判断题] 67、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。正确答案：对

[ ] [判断题] 68、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确答案：对

[ ] [判断题] 69、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。正确答案：错

[ ] [判断题] 70、交流钳形电流表可测量交直流电流。正确答案：错

[ ] [单选题] 71、具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和()保护能力。正确答案：C

A、 温度

B、 机械

C、 过载

[ ] [单选题] 72、电业安全工作规程上规定,对地电压为()V及以下的设备为低压设备。正确答案：C

A、 380                         B、 400                     C、 250

[ ] [单选题] 73、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器()在被控电路中。正确答案：A

A、 并联                        B、 串联                    C、 串联或并联

[ ] [单选题] 74、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和()原则。正确答案：A

A、 经济

B、 性能

C、 功能

[ ] [单选题] 75、电容器属于（   ）设备。正确答案：C

A、 危险

B、 运动

C、 静止

[ ] [单选题] 76、在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于()。正确答案：C

A、 ,感应雷

B、 球形雷

C、 直击雷

[ ] [单选题] 77、静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是()。正确答案：A

A、 接地

B、 接零

C、 串接

[ ] [单选题] 78、建筑施工工地的用电机械设备()安装漏电保护装置。正确答案：A

A、 应

B、 不应

C、 没规定

[ ] [单选题] 79、()可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。正确答案：C

A、 绝缘手套

B、 绝缘鞋

C、 绝缘棒

[ ] [单选题] 80、下列()是保证电气作业安全的组织措施。正确答案：B

A、 停电

B、 工作许可制度

C、 悬挂接地线

[ ] [单选题] 81、如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行()急救。正确答案：B

A、 仰卧压胸法

B、 胸外心脏按压法

C、 俯卧压背法

[ ] [单选题] 82、导线接头的绝缘强度应()原导线的绝缘强度。正确答案：A

A、 等于

B、 大于

C、 小于

[ ] [单选题] 83、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。正确答案：C

A、 1

B、 2

C、 3

[ ] [单选题] 84、我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为()。正确答案：C

A、 隔离体

B、 绝缘瓶

C、 绝缘子

[ ] [单选题] 85、对照电机与其铭牌检查,主要有()、频率、定子绕组的连接方法。正确答案：A

A、 电源电压

B、 电源电流

C、 工作制

[ ] [单选题] 86、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和()启动。正确答案：C

A、 转子串频敏

B、 转子串电阻

C、 降低启动电压

[ ] [单选题] 87、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时()通电运行。正确答案：B

A、 允许

B、 不允许

C、 烘干好后就可

[ ] [单选题] 88、尖嘴钳150mm是指()。正确答案：A

A、 其总长度为150mm

B、 其绝缘手柄为150mm

C、 其开口150mm

[ ] [单选题] 89、图示的电路中,在开关S1和S2都合上后,可触摸的是()。正确答案：B

A、 第2段

B、 第3段

C、 无

[ ] [单选题] 90、单相三孔插座的上孔接()。正确答案：C

A、 相线

B、 零线

C、 地线

[ ] [单选题] 91、下列灯具中功率因数最高的是()。正确答案：A

A、 白炽灯

B、 节能灯

C、 日光灯

[ ] [单选题] 92、当低压电气火灾发生时,首先应做的是()。正确答案：A

A、 迅速设法切断电源

B、 迅速离开现场去报告领导

C、 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

[ ] [单选题] 93、国家规定了()个作业类别为特种作业。正确答案：C

A、 20

B、 15

C、 11

[ ] [单选题] 94、特种作业操作证每()年复审1次。正确答案：C

A、 4

B、 5

C、 3

[ ] [单选题] 95、一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是()。正确答案：B

A、 最大值

B、 有效值

C、 平均值

[ ] [单选题] 96、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为()。正确答案：C

A、 特斯拉定律

B、 法拉第定律

C、 楞次定律

[ ] [单选题] 97、电磁力的大小与导体的有效长度成()。正确答案：A

A、 正比

B、 反比

C、 不变

[ ] [单选题] 98、钳形电流表由电流互感器和带()的磁电式表头组成。正确答案：A

A、 整流装置

B、 测量电路

C、 指针

[ ] [单选题] 99、指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是()。正确答案：B

A、 ∞

B、 0

C、 不确定

[ ] [单选题] 100、万用表实质是是一个带有整流器的()仪表。正确答案：B

A、 电磁式

B、 磁电式

C、 电动式

总局——理论题部分15:

[  ] [判断题] 1、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。正确答案：对

[ ] [判断题] 2、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。正确答案：错

[ ] [判断题] 3、选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。正确答案：对

[ ] [判断题] 4、在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。正确答案：对

[ ] [判断题] 5、自动开关属于手动电器。正确答案：错

[ ] [判断题] 6、断路器可分为框架式和塑料外壳式。正确答案：对

[ ] [判断题] 7、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。正确答案：错

[ ] [判断题] 8、胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。正确答案：对

[ ] [判断题] 9、时间继电器的文字符号为KM。正确答案：错

[ ] [判断题] 10、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。正确答案：错

[ ] [判断题] 11、电容器室内要有良好的天然采光。正确答案：错

[ ] [判断题] 12、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。正确答案：错

[ ] [判断题] 13、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。正确答案：对

[ ] [判断题] 14、10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。正确答案：错

[ ] [判断题] 15、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。正确答案：对

[ ] [判断题] 16、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。正确答案：错

[ ] [判断题] 17、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。正确答案：错

[ ] [判断题] 18、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。正确答案：对

[ ] [判断题] 19、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。正确答案：错

[ ] [判断题] 20、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。正确答案：对

[ ] [判断题] 21、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。正确答案：对

[ ] [判断题] 22、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。正确答案：对

[ ] [判断题] 23、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。正确答案：错

[ ] [判断题] 24、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。正确答案：错

[ ] [判断题] 25、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。确答案：错

[ ] [判断题] 26、触电分为电击和电伤。正确答案：对

[ ] [判断题] 27、黄绿双色的导线只能用于保护线。正确答案：对

[ ] [判断题] 28、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案：错

[ ] [判断题] 29、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。正确答案：错

[ ] [判断题] 30、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。 正确答案：对

[ ] [判断题] 31、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。正确答案：对

[ ] [判断题] 32、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。正确答案：对

[ ] [判断题] 33、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。正确答案：对

[ ] [判断题] 34、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。正确答案：对

[ ] [判断题] 35、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。正确答案：错

[ ] [判断题] 36、电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。正确答案：对

[ ] [判断题] 37、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。正确答案：错

[ ] [判断题] 38、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。正确答案：错

[ ] [判断题] 39、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。正确答案：对

[ ] [判断题] 40、在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制。正确答案：对

[ ] [判断题] 41、锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。正确答案：错

[ ] [判断题] 42、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。正确答案：对

[ ] [判断题] 43、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。正确答案：对

[ ] [判断题] 44、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。正确答案：对

[ ] [判断题] 45、漏电开关只有在有人触电时才会动作。正确答案：错

[ ] [判断题] 46、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。正确答案：错

[ ] [判断题] 47、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。正确答案：错

[ ] [判断题] 48、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。正确答案：错

[ ] [判断题] 49、不同电压的插座应有明显区别。正确答案：对

[ ] [判断题] 50、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。正确答案：错

[ ] [判断题] 51、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。正确答案：错

[ ] [判断题] 52、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。正确答案：对

[ ] [判断题] 53、使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。正确答案：对

[ ] [判断题] 54、电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。正确答案：错

[ ] [判断题] 55、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 56、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。正确答案：对

[ ] [判断题] 57、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。正确答案：错

[ ] [判断题] 58、右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。正确答案：对

[ ] [判断题] 59、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。正确答案：错

[ ] [判断题] 60、220V的交流电压的最大值为380V。正确答案：错

[ ] [判断题] 61、并联电路的总电压等于各支路电压之和。正确答案：错

[ ] [判断题] 62、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。正确答案：错

[ ] [判断题] 63、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。正确答案：对

[ ] [判断题] 64、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。正确答案：错

[ ] [判断题] 65、用钳表测量电流时，尽量将导线置于钳口铁芯中间，以减少测量误差。正确答案：对

[ ] [判断题] 66、电流表的内阻越小越好。正确答案：对

[ ] [判断题] 67、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。正确答案：错

[ ] [判断题] 68、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。正确答案：对

[ ] [判断题] 69、电压表内阻越大越好。正确答案：对

[ ] [判断题] 70、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。正确答案：对

[ ] [单选题] 71、熔断器的符号是()。正确答案：A

A、               B、                 C、

[ ] [单选题] 72、在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而()。正确答案：C

A、 减小停电范围

B、 查障困难

C、 扩大停电范围

[ ] [单选题] 73、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器()在被控电路中。正确答案：A

A、 并联

B、 串联

C、 串联或并联

[ ] [单选题] 74、交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达()。正确答案：A

A、 600-1000万次

B、 10万次以下

C、 10000万次以上

[ ] [单选题] 75、电容器组禁止()。正确答案：B

A、 带电合闸

B、 带电荷合闸

C、 停电合闸

[ ] [单选题] 76、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于()米。正确答案：A

A、 3

B、 2.5

C、 4

[ ] [单选题] 77、运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是()。正确答案：B

A、 中和槽车行驶中产生的静电荷

B、 泄漏槽车行驶中产生的静电荷

C、 使槽车与大地等电位

[ ] [单选题] 78、特别潮湿的场所应采用()V的安全特低电压。正确答案：C

A、 24

B、 42

C、 12

[ ] [单选题] 79、按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线。正确答案：C

A、 黑色

B、 蓝色

C、 黄绿双色

[ ] [单选题] 80、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 ()。正确答案：C

A、 红底白字

B、 白底红字

C、 白底红边黑字

[ ] [单选题] 81、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫()触电。正确答案：B

A、 单相

B、 跨步电压

C、 感应电

[ ] [单选题] 82、导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的()%。正确答案：A

A、 90

B、 80

C、 95

[ ] [单选题] 83、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。正确答案：C

A、 1

B、 2

C、 3

[ ] [单选题] 84、低压断路器也称为()。正确答案：C

A、 总开关

B、 闸刀

C、 自动空气开关

[ ] [单选题] 85、对电机各绕组的绝缘检查，要求是：电动机每1KV工作电压，绝缘电阻（）。正确答案：B

A、 小于0.5MΩ

B、 大于等于1MΩ

C、 等于0.5MΩ

[ ] [单选题] 86、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时()通电运行。正确答案：A

A、 不允许

B、 允许

C、 烘干好后就可

[ ] [单选题] 87、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用()。正确答案：C

A、 湿布抹擦

B、 布上沾汽油、煤油等抹擦

C、 用压缩空气吹或用干布抹擦

[ ] [单选题] 88、尖嘴钳150mm是指()。正确答案：A

A、 其总长度为150mm

B、 其绝缘手柄为150mm

C、 其开口150mm

[ ] [单选题] 89、一般照明线路中,无电的依据是()。正确答案：B

A、 用摇表测量

B、 用电笔验电

C、 用电流表测量

[ ] [单选题] 90、在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用()灯具。正确答案：B

A、 防潮型

B、 防爆型

C、 普通型

[ ] [单选题] 91、相线应接在螺口灯头的()。正确答案：A

A、 中心端子

B、 螺纹端子

C、 外壳

[ ] [单选题] 92、当低压电气火灾发生时,首先应做的是()。正确答案：A

A、 迅速设法切断电源

B、 迅速离开现场去报告领导

C、 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

[ ] [单选题] 93、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位（   ）。正确答案：A

A、 限期改正

B、 罚款

C、 停产停业整顿

[ ] [单选题] 94、装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并()短路。正确答案：C

A、 两相

B、 单相

C、 三相

[ ] [单选题] 95、通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈()有关。正确答案：B

A、 长度

B、 绕向

C、 体积

[ ] [单选题] 96、稳压二极管的正常工作状态是()。正确答案：C

A、 截至状态

B、 导通状态

C、 反向击穿状态

[ ] [单选题] 97、单极型半导体器件是()。正确答案：C

A、 二极管

B、 双极性二极管

C、 场效应管

[ ] [单选题] 98、()仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低。正确答案：A

A、 电磁式

B、 磁电式

C、 电动式

[ ] [单选题] 99、接地电阻测量仪是测量()的装置。正确答案：C

A、 绝缘电阻

B、 直流电阻

C、 接地电阻

[ ] [单选题] 100、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。正确答案：B

A、 电压互感器

B、 电压线圈

C、 电阻